## Slide 1: Ökobilanzierung für Bauprodukte aus Holz
Ringvorlesung TUD – Bau, Arbeit, Umwelt
Simon Janke
Thünen-Institut für Holzforschung
Dresden, 06. Dezember 2022
Notes: Vorstellung meiner Person

## Slide 2: Ökobilanz Durchschnittsdatensätze
Einleitung
Quelle: kfw.de
Quelle: dgnb.system.de
Quelle: Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, QNG-Broschüre
Notes: Lebenzyklusanalyse / Ökobilanz hört man immer häufiger
Insbesondere jetzt durch die Verknüpfung zur Förderung
Die Ökobaudatdatensätze, die unter anderem zum Benchmarking genutzt wurden haben wir erstellt.

## Slide 3: Hintergrund
Das Johann Heinrich von Thünen-Institut
  Bundesforschungsinstitut für ländliche Räume, Wald und Fischerei (höhere Bundesbehörde)
  Eingegliedert unter dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)
  14 Fachinstitute an 10 Standorten in Norddeutschland mit Hauptsitz in Braunschweig
  Ca. 1000 Mitarbeiter*innen, davon etwa 450 Wissenschaftler*innen, davon etwa 180 feste Planstellen
  Internationale Kooperation mit mehr als 500 wissenschaftlichen Institutionen in 89 Ländern
Seefischerei
Fischereiökologie
Ostseefischerei
Marktanalyse
Ökologischer Landbau
Betriebswirtschaft
Agrarklimaschutz
Ländliche Räume
Biodiversität
Agrartechnologie
Waldökosysteme
Holzforschung
Forstgenetik
Int. Waldwirtschaft und Forstökonomie
  Felder Wälder Meere
  Ökonomie
  Ökologie
  Technologie
Folie: Dr. Sebastian Rüter (Thünen)
Notes: Standorte und Institute durchgehen durchgehen
Fragen, ob jemand schon einmal Kontakt zum Thünen-Institut hatte

## Slide 4: Hintergrund
Das Johann Heinrich von Thünen-Institut
Arbeitsbereiche
Schwerpunkte der der Arbeitsgruppe
  THG Bilanzen für den Holz-Sektor & Entwicklung von Klimaschutzstrategien für Politik, Gesellschaft und Industrie
  Ökobilanzierung von Holz(bau)produkten für die Verwendung in Lebenszyklusanalysen auf Gebäudeebene (Environmental product declarations EPD & databases) sowie für Sektoranalysen
Qualität von Holz und Holzprodukten
Biobasierte Ressourcen und Materialien
Gesundheit und Verbaucher-schutz
Einfluss der Holznutzung auf Umwelt und Klima
Folie: Dr. Sebastian Rüter (Thünen)
Notes: AB1: Holzartenbestimmung für die Einhaltung der EUTR
AB2: Sowohl chemische als auch mechanische Auseinandersetzung mit Holz + Kreislaufwirtschaft
AB4: Gesundheit und Verbraucherschutz -> Aktuell z.B. Beschätigung mit VOC (volatile organic compounds)

## Slide 5: Das Johann Heinrich von Thünen-Institut
Schwerpunkte der der Arbeitsgruppe
THG Bilanzen für den Holz-Sektor
Entwicklung von Klimaschutzstrategien für Politik, Gesellschaft und Industrie
  Beteiligung an Klimaverhandlungen (UNFCCC) & Arbeit für IPCC & Erstellung des national inventory report (NIR) für den Holz-Produktspeicher (HWP)
  Zahlreiche Stellungnahmen im Rahmen der Bundesverwaltung (z.B für Gesetzesentwürfe)
  Bearbeitung wissenschaftlicher Projekte und Publikationen
UNFCCC
IPCC
Thünen
UBA
EU / DE
Folie: Dr. Sebastian Rüter (Thünen)

## Slide 6: Das Johann Heinrich von Thünen-Institut
Schwerpunkte der der Arbeitsgruppe
Ökobilanzierung von Holz(bau)produkten für die Verwendung in Lebenszyklusanalysen auf Gebäudeebene (Environmental product declarations EPD & databases) sowie für Sektoranalysen
  Beteiligung am Runden Tisch Nachhaltiges Bauen (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen BNB) und Ressourceneffizienz (BBSR/BMWSB)
  Fachredaktion für Holzbauprodukte im Baustoffinformationssystem WECOBIS (BBSR/BMWSB)
  Erstellung repräsentativer Ökobilanzdatensätze für die ÖKOBAUDAT (BBSR/BMWSB) / Mitglied des dazugehörigen Anwenderkreises
  Erstellung von EPDs für Industriepartner (Hersteller und Verbände); Enge Zusammenarbeit mit dem EPD-Programmhalter Institut für Bauen und Umwelt e.V.
  Zahlreiche Stellungnahmen zum Themenkomplex (u.a. für BMEL)
  Bearbeitung von wissenschaftlichen Projekten und Mitwirkung beim europäischen Normungsprozess (CEN)
Folie: Dr. Sebastian Rüter (Thünen)

## Slide 7: Ökobilanz Durchschnittsdatensätze
Einleitung
Seitdem werden Daten laufend aktualisiert und über die Ökobilanz-Dantenbank „Ökobaudat“ des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) veröffentlicht.
Verwendung u.a. in Nachhaltigkeitsbewertungssystemen im Baubereich (z.B. BNB-System des Bundes)
  Repräsentative Durchschnittsdaten für Holzbauprodukte wurden erstmalig über das Projekt „Ökobilanz-Basisdaten für Bauprodukte aus Holz“ (Rüter, Diederichs 2012) veröffentlicht.
Wichtige Daueraufgabe und Grundlage von weiterführenden Projekten im AB3
  Produkte (Durchschnitt DE)
    3- und 5-Schicht Massivholzplatte
    Balkenschichtholz
    Brettschichtholz
    Brettsperrholz
    Furniersperrholz
    Hochdichte Faserplatte (HDF)
    Hobelware
    Konstruktionsvollholz
    Laubschnittholz, getrocknet
    Mitteldichte Faserplatte (MDF)
    Nadelschnittholz, frisch und getrocknet
    Oriented Strand Board (OSB)
    Parkett, fertig
    Parkett, massiv
    Röhrenspanplatte
    Spanplatte , roh und beschichtet
    Sperrholz
Notes: Now, as this series of standards (related to sustainable buildings) is not specific on how to deal with wood material inherent properties, a new standard has been developed
In some countries the biogenic carbon balance has not been included in LCA
which is not wrong over the entire life cycle, but it misses information when only cradle to gate is illustrated.
and it again complaisently assumes that the material is carbon neutral
That is why the standard has been developped… also to standardize how to deal with renewable energy…

## Slide 8: Ökobilanz Durchschnittsdatensätze
Einleitung
Seitdem werden Daten laufend aktualisiert und über die Ökobilanz-Dantenbank „Ökobaudat“ des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) veröffentlicht.
Verwendung u.a. in Nachhaltigkeitsbewertungssystemen im Baubereich (z.B. BNB-System des Bundes)
  Repräsentative Durchschnittsdaten für Holzbauprodukte wurden erstmalig über das Projekt „Ökobilanz-Basisdaten für Bauprodukte aus Holz“ (Rüter, Diederichs 2012) veröffentlicht.
Wichtige Daueraufgabe und Grundlage von weiterführenden Projekten im AB3
Folie: Dr. Sebastian Rüter (Thünen)
Notes: Mit diesem Projekt hat es angefangen

## Slide 9: Ökobilanz Durchschnittsdatensätze
Einleitung
Seitdem werden Daten laufend aktualisiert und über die Ökobilanz-Dantenbank „Ökobaudat“ des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) veröffentlicht.
Verwendung u.a. in Nachhaltigkeitsbewertungssystemen im Baubereich (z.B. BNB-System des Bundes)
  Aktualisierung der Durchschnittsdaten nach EN 15804:2012+A2:2019 in Projekt „ÖkoHolzBauDat 2.0“
Wichtige Daueraufgabe und Grundlage von weiterführenden Projekten im AB3
Folie: Dr. Sebastian Rüter (Thünen)
Notes: Wird nun fortlaufend aktualisiert

## Slide 10: Ökobilanz Durchschnittsdatensätze
Einleitung
Seitdem werden Daten laufend aktualisiert und über die Ökobilanz-Dantenbank „Ökobaudat“ des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) veröffentlicht.
Verwendung u.a. in Nachhaltigkeitsbewertungssystemen im Baubereich (z.B. BNB-System des Bundes)
  Projekt „Ökobilanz-Basisdaten für Häuser in Holzfertigbauweise“ Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) (05/2010 – 12/2015)
Wichtige Daueraufgabe und Grundlage von weiterführenden Projekten im AB3
Folie: Dr. Sebastian Rüter (Thünen)
Notes: Kurzes Beispiel, was auf Basis der Ökobilanzdaten umgesetzt werden konnte.
Ein weiteres Beispiel stelle ich nach der Erklärung der Methode noch detaillierter vor.

## Slide 11: Ökobilanz Durchschnittsdatensätze
Einleitung
Seitdem werden Daten laufend aktualisiert und über die Ökobilanz-Dantenbank „Ökobaudat“ des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) veröffentlicht.
Verwendung u.a. in Nachhaltigkeitsbewertungssystemen im Baubereich (z.B. BNB-System des Bundes)
  Projekt „Ökobilanz-Basisdaten für Häuser in Holzfertigbauweise“ Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) (05/2010 – 12/2015)
Wichtige Daueraufgabe und Grundlage von weiterführenden Projekten im AB3
Folie: Dr. Sebastian Rüter (Thünen)
Notes: Kurzes Beispiel, was auf Basis der Ökobilanzdaten umgesetzt werden konnte.
Ein weiteres Beispiel stelle ich nach der Erklärung der Methode noch detaillierter vor.

## Slide 12: Schema der THG-Bilanz des Forst- und Holzsektors
Kohlenstoffspeicher HOLZ
Kohlenstoffspeicher WALD
ATMOSPHÄRE
Substitution ENERGETISCH
Substitution STOFFLICH
C-Sequestrierung
fossile CO2e-Emissionen
biogene CO2-Emissionen
4 Klima-relevante Wirkungen
C-Speicherung Wald
C-Speicherung Holzprodukte
Stoffliches Substitutionspotential
Energetisches Substitutionspotential
Waldwachstum
Energieholz & Stamm- und Industrieholz
Schlagabraum &
Holzeinschlag
Industrierestholz &
Holzhalbwaren
Holzfertigwaren
Lebenszyklusende der stofflichen Holznutzung
Eingliederung des Themas in die Aufgaben des Arbeitsbereichs

## Slide 13: Ökobilanzen auf Produktebene
Gliederung
  Überblick Ökobilanz-Normen
  Berechnung der Ökobilanz-Durchschnittsdaten
    Fragebogenerhebungen und Sachbilanz
    Modellierung und Allokationen
    Ergebnisse und Besonderheiten
  Verwendung der Ökobilanz-Durchschnittsdaten
Notes: Wer hat bereits Erfahrung im Bereich Ökobilanzierung?
- Selbst gerechnet? Vorlesung?

## Slide 14: Ökobilanzen auf Produktebene
Gliederung
  Überblick Ökobilanz-Normen
  Berechnung der Ökobilanz-Durchschnittsdaten
    Fragebogenerhebungen und Sachbilanz
    Modellierung und Allokationen
    Ergebnisse und Besonderheiten
  Verwendung der Ökobilanz-Durchschnittsdaten
Notes: Wer hat bereits Erfahrung im Bereich Ökobilanzierung?
- Selbst gerechnet? Vorlesung?

## Slide 15: Ökobilanzen auf Produktebene
Relevante Normen
  ISO 14040 und ISO 14044
    Grundlagen der Ökobilanzmethode
  EN 15804
    Ökobilanzierung von Bauprodukten
    Spezifizierung des Lebenszyklus von Bauprodukten durch Einteilung in Module
    Regelung des Umgangs mit biogenem Kohlenstoff in Bauprodukten
Input
Output
Systemgrenze
Notes: Grob, was versucht die Lebenszyklusanalyse?
-> Aufzeigen der Umweltlasten, die innerhalb eines definierten Systems von einem Produkt oder einer Dienstleistung ausgehen.
Beginn Ende der sechziger Jahre
-> Verpackungen, aber schnell auch Interessant für die Automobilindustrie
Methode durch die ISO Normen
EN 15978 für Ökobilanzierung von Gebäuden

## Slide 16
  Festlegen des Typs der Lebenszyklusanalyse
  Definition der Systemgrenze für Holzbauprodukte
  Definition der funktionellen bzw. deklarierten Einheit
Ökobilanzen auf Produktebene
Festlegung Ziel und Untersuchungsrahmen
Systemgrenze
„Attributional“
Quelle: B. Weidema (2003)
„Consequential“
Notes: Funktionale Einheit umfasst
Physische Größe (Volumen, Masse)
Nutzungszeitraum
Funktion während des Nutzungszeitraumes (z.B. Statik oder Isolationswirkung) im Gebäude
-> Für Bauprodukte noch nicht klar, darum deklarierte Einheit

## Slide 17
  Einteilung des Produktsystems in Lebensabschnitte und Module nach EN 15804+A2
Ökobilanzen auf Produktebene
Systemgrenze und Einteilung der Module
  „Cradle to gate + Optionen“
    Modul A1-A3 (Herstellungsphase, obligatorisch für Holzbauprodukte)
    Modul C1-C4 (Ende des Lebensweges, obligatorisch für Holzbauprodukte)
    Modul D (Potenziale außerhalb des Produktlebenszyklus)
Notes: Alle Lebenszyklusphasen beschreiben
Klar machen, dass Modul D nicht zum eigentlichen Lebenszyklus dazugehört

## Slide 18
  Definition der Systemgrenze für Holzbauprodukte
  Einteilung des Produktsystems in Lebensabschnitte und Module nach EN 15804
Ökobilanzen auf Produktebene
Systemgrenze und Einteilung der Module
Systemgrenze
  „Cradle to gate + Optionen“
    Modul A1-A3 (Herstellungsphase, obligatorisch für Holzbauprodukte)
    Modul C1-C4 (Ende des Lebensweges, obligatorisch für Holzbauprodukte)
    Modul D (Potenziale außerhalb des Produktlebenszyklus)

## Slide 19: Ökobilanzen auf Produktebene
Gliederung
  Überblick Ökobilanz-Normen
  Berechnung der Ökobilanz-Durchschnittsdaten
    Fragebogenerhebungen und Sachbilanz
    Modellierung und Allokationen
    Ergebnisse und Besonderheiten
  Verwendung der Ökobilanz-Durchschnittsdaten

## Slide 20: Ökobilanzen auf Produktebene
Berechnung der Datensätze – Datenerhebung
  Erhebung des Vordergrundsystems mittels Fragebogen
    Rohstoffe
    Transportdistanzen
    Energieverbrauch (elektrisch, thermisch)
    Betriebsmittel und Verpackungsmaterial
    Produkte und Nebenprodukte
    Zuordenbar?
Notes: Rohstoffe: Holz, Klebstoffe, Holzschutzmittel, Flammschutzmittel
-> Alles was stofflich im Produkt landet
Energieverbrauch kann auch der Bezug von Energieholz für interne Feuerung sein.
Typische Betriebsstoffe (Schmierstoffe, Schleifmittel, Schneidstoffe, aber auch Werkslogistik)
Verpackung meist eine Folie, Papier und Holz
Für die Zuordnung erfassen wir auch die Produkte an sich und die Prozessschritte um Energie zuteilen zu können.

## Slide 21: Ökobilanzen auf Produktebene
Berechnung der Datensätze
  Berechnung der Sachbilanz (LCI)
    Plausibilitätskontrolle für die Masse- und Energiebilanz (Produkt und Werksebene) ≈ + +
    Erstellung der gewichteten Produktsachbilanz je deklarierter Einheit
  Rohstoffinput Hauptprodukte Nebenprodukte energetisch genutztes Industrierestholz
Rohstoffe
Additive
Energie
(Ko-)Produkte
Systemgrenze

## Slide 22: Ökobilanzen auf Produktebene
Berechnung der Datensätze
  Berechnung der Sachbilanz (LCI)
    Plausibilitätskontrolle für die Masse- und Energiebilanz (Produkt und Werksebene) ≈ + +
    Erstellung der Produktsachbilanz je deklarierter Einheit
  Rohstoffinput Hauptprodukte Nebenprodukte energetisch genutztes Industrierestholz
Rohstoffe
Additive
Energie
(Ko-)Produkte
Systemgrenze

## Slide 23: Ökobilanzen auf Produktebene
Berechnung der Datensätze
  Berechnung der Sachbilanz (LCI)
    Plausibilitätskontrolle für die Masse- und Energiebilanz (Produkt und Werksebene) ≈ + +
    Erstellung der Produktsachbilanz je deklarierter Einheit
  Rohstoffinput Hauptprodukte Nebenprodukte energetisch genutztes Industrierestholz
Rohstoffe
Additive
Energie
(Ko-)Produkte
Systemgrenze
Notes: Einzeln durchgehen

## Slide 24: Ökobilanzen auf Produktebene
Berechnung der Datensätze
  Modellierung in der der Ökobilanz-Software „GaBi“
    Über die Modellierung wird das Vordergrundsystem durch ein Hintergrundsystem (Hintergrunddaten) ergänzt

## Slide 25: Ökobilanzen auf Produktebene
Berechnung der Datensätze – Hintergrunddatensätze
  Das Hintergrundsystem beinhaltet alle notwendigen Informationen / Daten, die nicht via Fragebogen beim Hersteller abgefragt werden können.
    Genutzt wird eine Hintergrund-Datenbank
  GaBi Professional Datenbank von Sphera mit über 6500 Hintergrund-Datensätzen
  Beispiele: - Strom Mix - Transport Prozesse - Treibstoffproduktion - Verbrennungsprozesse - Verpackungsmaterialien - Abfallbehandlung
Notes: Beispiele für Vorketten geben (Klebstoffe Melamin-Urea-Formaldehyd)

## Slide 26: Ökobilanzen auf Produktebene
Berechnung der Datensätze – Modellierung
  Modellierung in der der Ökobilanz-Software „GaBi“

## Slide 27: Ökobilanzen auf Produktebene
Berechnung der Datensätze - Allokationen
  Modellierung in der der Ökobilanz-Software GaBi ts
    Bei verbundener Co-Produktion von Haupt- und Nebenprodukt mit signifikantem Preisunterschied werden die Lasten auf ökonomischer Basis alloziert.
Prozess A
Prozess B
Prozess C
Produkt
Neben-produkt
Neben-produkt
Neben-produkt
Notes: Erst physisch aufteilen
-> Beispiel Produktionslinien
Verbunden Co-Produktion -> Ökonomisch
Dafür verfolgen wir auch die Preisentwicklungen von den Holzsortimenten
-> Es wird ein 5 Jahres Durchschnitt angelegt.

## Slide 28
Ökobilanzen auf Produktebene
Elementarflüsse und Life Cycle Inventory (LCI)
Systemgrenze

## Slide 29
Rohstoffe
Energie
Emissionen in:
Nebenprodukte
Produkt
Luft
Wasser
Boden
Prozess oder life stage 3
Prozess oder life stage 2
Prozess oder life stage 1
Prozess oder life stage …
process or life stage 2
Prozess oder life stage 4
Systemgrenze
Ökobilanzen auf Produktebene
Elementarflüsse und Life Cycle Inventory (LCI)
INPUT OUTPUT
Notes: Elementarflüsse Definition
Einheitsprozess als kleiner Baustein mit Elementarflüssen

## Slide 30
Ökobilanzen auf Produktebene
Elementarflüsse und Life Cycle Inventory (LCI)
INPUT OUTPUT
1 kg CO2 GWP = 1 kg CO2-Äqv. 1kg CH4 GWP = 36,8 kg CO2-Äqv.
Parameter | Einheit
Global warming potential total (GWP) | [kg CO2-Äqv.]
Global warming potential fossil (GWP-f) | [kg CO2-Äqv.]
Global warming potential biogenic (GWP-b) | [kg CO2-Äqv.]
Global warming potential land use and land use change (GWP-luluc) | [kg CO2-Äqv.]
Ozone Depletion Potential (ODP) | [kg CFC11-Äqv.]
Acidification potential (AP) | [mol H+-Äqv.]
Eutrophication, freshwater (EP-fw) | [kg PO4-Äqv.]
Eutrophication potential marine (EP-m) | [kg N-Äqv.]
Eutrophication potential terrestrial (EP-T) | [mol N-Äqv.]
Photochemical Ozone Formation (POCP) | [kg NMVOC-Äqv.]
Potenzial für den abiotischen Abbau nicht fossiler Ressourcen (ADPE) | [kg Sb-Äqv.]
Potenzial für den abiotischen Abbau fossiler Brennstoffe (ADPF) | [MJ]
Water use (WDP) | [m³ Welt-Äq. entzogen]
Charakterisierungsfaktoren

## Slide 31: Ökobilanzen auf Produktebene
Ergebnisse und Umgang mit biogenem Kohlenstoff
  Ausweisung der Ökobilanzergebnisse je deklarierter Einheit
    Biogener Kohlenstoff bei Annahme von nachhaltiger Forstwirtschaft
Transfer des biogenen Kohlenstoffes aus dem Wald in das Produktsystem
Produktsystem
Emissionen in die Atmosphäre
Recycling von Holz
Nachfolgendes Produktsystem
Co-Produkt
Emissionen in die Atmosphäre
Alternatives Produktsystem
(CEN 2014, EN 16485:2014)
  Über den Produkt-Lebenszyklus ergibt das GWP – biogenic grundsätzlich eine Nullsumme.
Notes: Was geht in A3 rein und A5 raus?

## Slide 32: Ökobilanzen auf Produktebene
Ergebnisse und Umgang mit biogenem Kohlenstoff
  Ausweisung der Ökobilanzergebnisse je deklarierter Einheit
    Biogener Kohlenstoff bei Annahme von nachhaltiger Forstwirtschaft
Systemgrenze
Notes: Was geht in A3 rein und A5 raus?
Es kann closed Loopd geben!

## Slide 33: Ökobilanzen auf Produktebene
Ergebnisse und Umgang mit biogenem Kohlenstoff
Modul A1
Modul A2
Modul A3
Modul A4
Modul A5
Modul B1-B7
Modul C1
Modul C2
Modul C3
Modul C4
Modul D (therm.)
Herstellungsphase
Produktlebenszyklus
Potenzielle Nutzen und Lasten außerhalb des Produktsystems
Systemgrenze des Produktlebenszyklus
+X kg (im Rohstoff)
-X kg (in MER)
+Y kg (in Verpackung)
-Y kg (als CO2 Emissionen)
+Z kg
-Z kg (als CO2 Emissionen)
Abfallver-wertung
therm. Nutzung

## Slide 34: Ökobilanz Durchschnittsdatensätze
Ergebnisse und Besonderheiten
  Auswertung der Ökobilanzergebnisse
Transfer des biogenen Kohlenstoffes aus dem Wald in das Produktsystem
Produktsystem
Emissionen in die Atmosphäre
Recycling von Holz
Nachfolgendes Produktsystem
Co-Produkt
Emissionen in die Atmosphäre
Alternatives Produktsystem
(CEN 2014, EN 16485:2014)
    Biogener Kohlenstoff bei Annahme von nachhaltiger Forstwirtschaft

## Slide 35: Ökobilanzen auf Produktebene
Zusammenfassung der Schritte zur Ökobilanzerstellung
  Relevante Faktoren identifizieren
    Erste Einordnung auf Basis bestehender Daten und Literatur
    Ziel, Untersuchungsrahmen (Scope) und funktionelle Einheit der Studie festlegen
    Systemgrenze und Module festlegen
  Berechnung der Sachbilanz (LCI)
    Erhebung der Vordergrunddaten via Fragebogen
    Vorketten werden im Ökobilanzmodell mithilfe von Hintergrunddatensätzen hinzugefügt
  Berechnung der Umweltwirkungsindikatoren (LCIA)
    Unter Nutzung der normativ vorgegebenen Charakterisierungsfaktoren
  Dokumentation und externe Verifizierung der Lebenszyklusanalyse
  Veröffentlichung der Ergebnisse
Rohstoffe
Additive
Energie
(Ko-)Produkte
Systemgrenze

## Slide 36: Ökobilanzen auf Produktebene
Gliederung
  Überblick Ökobilanz-Normen
  Berechnung der Ökobilanz-Durchschnittsdaten
    Fragebogenerhebungen und Sachbilanz
    Modellierung und Allokationen
    Ergebnisse und Besonderheiten
  Verwendung der Ökobilanz-Durchschnittsdaten

## Slide 37: Ökobilanzen auf Produktebene
Bereitstellung der Durchschnittsdatensätze
  Berechnung eines gewichteten Durchschnittes
Quelle: ÖKOBAUDAT Handbuch

## Slide 38: Ökobilanzen auf Produktebene
Bereitstellung der Durchschnittsdatensätze
  Veröffentlichung der aktuellen Versionen über die ÖKOBAUDAT
  Produkte (Durchschnitt DE)
    3- und 5-Schicht Massivholzplatte
    Balkenschichtholz
    Brettschichtholz
    Brettsperrholz
    Furniersperrholz
    Hochdichte Faserplatte (HDF)
    Hobelware
    Holzfaserdämmstoff
    Konstruktionsvollholz
    Laubschnittholz, getrocknet
    Mitteldichte Faserplatte (MDF)
    Nadelschnittholz, frisch und getrocknet
    Oriented Strand Board (OSB)
    Parkett, fertig
    Parkett, massiv
    Röhrenspanplatte
    Spanplatte , roh und beschichtet
    Sperrholz

## Slide 39: Ökobilanzen auf Produktebene
Verwendung der Ökobilanz-Durchschnittsdaten
  Verwendung für Gebäudezertifizierungen (BNB / DGNB)
www.bnb-nachhaltigesbauen.de
  Verwendung für Gebäudezertifizierungen (BNB / DGNB)
Notes: Beim QNG wird nur die nicht erneuerbare Primärenergie und das GWP abgegriffen
-> Primärenergie = Ressourcenindikator

## Slide 40: Ökobilanzen auf Produktebene
Verwendung der Ökobilanzen durch Projektpartner
  Erstellung und Aktualisierung von EPDs für beteiligte Projektpartner
  Weiterführende Studien
    THG Holzbau / HolzImBauDat

## Slide 41: Anwendung im WKF Projekt ‚THG-Holzbau‘
C-Sequestrierung
biogene CO2-Emissionen
ATMOSPHÄRE
fossile CO2e-Emissionen
Energieholz & Stamm- und Industrieholz
Schlagabraum &
Holzeinschlag
Industrierestholz &
Holzhalbwaren
Holzfertigwaren
Lebenszyklusende der stofflichen Holznutzung
Substitution ENERGETISCH
Substitution STOFFLICH
Waldwachstum
Kohlenstoffspeicher HOLZ
Kohlenstoffspeicher WALD
Abschätzung des stofflichen Substitutionspotentials im Wohnungs- neubau auf Basis empirischer, normkonformer und repräsentativer Ökobilanzdaten (Holzbauprodukt-Datensätze „Durchschnitt DE“)
sowie der damit verbundenen Kohlenstoffspeicherwirkung
und der Nachfrage nach Rohholz (Holzeinschlag)
  Abschätzung des Klimaschutzpotentials der Holznutzung mit Hilfe von Szenarien auf Basis von Ökobilanz-Informationen und Statistiken zur Bautätigkeit
Waldklimafonds-Projekt THG-Holzbau
Substitutionspotential
(Laufzeit: 10/2014 – 09/2016 | FKZ: 28W-B-3-054-03)
Kohlenstoffspeicher HOLZ
Folie: Dr. Sebastian Rüter (Thünen)

## Slide 42: Anwendung im WKF Projekt ‚THG-Holzbau‘
Folie: Dr. Sebastian Rüter (Thünen)
  BBSR ‚Wohnungsmarktprognose 2030‘ (BBSR 2015) unter Berücksichtigung von:
  Bevölkerungszahl
  Zahl der Haushalte
  Wohnungsbautätigkeit auf Ebene der Kreise
  struktureller Besonderheiten des deutschen Wohnungsmarktes (BBSR-Wohnungsmarktbeobachtung, Statistisches Bundesamt und ZENSUS 2011)
  Regionale Prognoseergebnisse der Wohnflächennachfrage als Basis für die Berechnung des künftigen Wohnungsneubaubedarfs
  Kombination mit der statistischen Zeitreihe zu ‚Baufertigstellungen nach vorwiegend verwendetem Baustoff‘ (Statistisches Bundesamt 2016)
  Annahme eines gleichbleibenden Baustoffanteils (Ø 2011 – 2015)
Festlegung eines Referenzszenarios

## Slide 43: Anwendung im WKF Projekt ‚THG-Holzbau‘
  Prognostizierter Wohnungsbedarf und Zubau von Ein- und Zweifamilienhäusern und Mehrfamilienhäusern (BBSR 2015)
Prognostizierter Neubaubedarf (BBSR 2015)
Folie: Dr. Sebastian Rüter (Thünen)

## Slide 44: Anwendung im WKF Projekt ‚THG-Holzbau‘
Szenarienübersicht
Folie: Dr. Sebastian Rüter (Thünen)

## Slide 45: Anwendung im WKF Projekt ‚THG-Holzbau‘
Ergebnisbeispiel: Szenario „55/15“ steigend: relativ zu REF Szenario
Szenario (relativ zu REF Szenario)
Ø 2016-2030:
- 0,65 Mt CO2 a-1
∑ 2016-2030:
- 9,76 Mt CO2
Folie: Dr. Sebastian Rüter (Thünen)

## Slide 46: Anwendung im WKF Projekt ‚THG-Holzbau‘
Ergebnisbeispiel: Szenario „55/15“ steigend: relativ zu REF Szenario
Szenario (relativ zu REF Szenario)
Ø 2016-2030:
- 0,8 Mt CO2e a-1
∑ 2016-2030 (-2080):
- 11,7 /- 13,4 Mt CO2e
Ø 2016-2030:
+1,92 Mm³ a-1
∑ 2016-2030:
+28,7 Mm³
Folie: Dr. Sebastian Rüter (Thünen)

## Slide 47: Ökobilanzen auf Produktebene
Grenzen der Ökobilanz Methode
  Vergleichbarkeit der deklarierten Einheiten auf Bauproduktebene ist nicht gegeben Vergleiche nur bei funktionaler Äquivalenz!
  Die genutzte Hintergrunddatenbank kann einen signifikanten Einfluss auf die Ergebnisse der Ökobilanz haben (ecoinvent / GaBi Professional)
  Die Produktkategorieregeln (PCR) der Programmhalter unterscheiden sich in Europa trotz harmonisierter europäischer Norm, sodass Daten oft nur eine regionale Gültigkeit besitzen
  Effekte wie die Kohlenstoffspeicherwirkung über Zeit lassen sich über Ökobilanzen nicht abbilden

## Slide 48: Ökobilanz Durchschnittsdatensätze
Grenzen der Ökobilanz Methode
  Ausweisung der Ökobilanzergebnisse je deklarierter Einheit
    Biogener Kohlenstoff bei Annahme von nachhaltiger Forstwirtschaft
Systemgrenze

## Slide 49: Ökobilanz Durchschnittsdatensätze
Grenzen der Ökobilanz Methode
  Die Kohlenstoffspeicherwirkung (d.h. „Quelle“ oder „Senke“) wird im Indikator GWPBIOGEN nicht ausgewiesen
    Biogener Kohlenstoff bei Annahme von nachhaltiger Forstwirtschaft
(CEN 2019, EN 15804:2012+A2:2019)
  Ausweisung der Ökobilanzergebnisse je deklarierter Einheit

## Slide 50: Schema der THG-Bilanz des Forst- und Holzsektors
Kohlenstoffspeicher HOLZ
Kohlenstoffspeicher WALD
ATMOSPHÄRE
Substitution ENERGETISCH
Substitution STOFFLICH
C-Sequestrierung
fossile CO2e-Emissionen
biogene CO2-Emissionen
4 Klima-relevante Wirkungen
C-Speicherung Wald
C-Speicherung Holzprodukte
Stoffliches Substitutionspotential
Energetisches Substitutionspotential
Waldwachstum
Energieholz & Stamm- und Industrieholz
Schlagabraum &
Holzeinschlag
Industrierestholz &
Holzhalbwaren
Holzfertigwaren
Lebenszyklusende der stofflichen Holznutzung
Klimawirkungen Wald und Holz
Folie: Dr. Sebastian Rüter (Thünen)

## Slide 51: Schema der THG-Bilanz des Forst- und Holzsektors
Kohlenstoffspeicher HOLZ
Hintergrund
PROD
Zufluss
Abfluss
ATMOSPHÄRE
Zeit
Jahr i
Nutzungsdauer n
i+n
Zufluss
Abfluss
in den & aus dem C-Speicher
in den & aus dem C-Speicher
Kohlenstoffspeicher WALD
Berücksichtigung des C-Speichers in Holzprodukten ermöglicht zeitlich genauere Abschätzung der CO2-Emissionen
Kohlenstoffverluste entlang der
Verarbeitungskette
Kohlenstoffverluste zwischen den Speichern (Abgang WALD  Zufluss HOLZ) entsprechen implizit CO2-Emissionen in die Atmosphäre: Konservative Herangehensweise der Berechnung über Kohlenstoffspeicher
Jahr i
i+n
Folie: Dr. Sebastian Rüter (Thünen)

## Slide 52: Schema der THG-Bilanz des Forst- und Holzsektors
Hintergrund
Kohlenstoffspeicher HOLZ
PROD
ATMOSPHÄRE
Kohlenstoffspeicher WALD
Berücksichtigung des C-Speichers in Holzprodukten ermöglicht zeitlich genauere Abschätzung der CO2-Emissionen
Kohlenstoffverluste zwischen den Speichern (Abgang WALD  Zufluss HOLZ) entsprechen implizit CO2-Emissionen in die Atmosphäre: Konservative Herangehensweise der Berechnung über Kohlenstoffspeicher
Relevant ist ausschließlich die Netto-Wirkung (Quelle/Senke) des Gesamtsystems, berechnet auf Basis der Änderungen der definierten Kohlenstoffspeicher über die Zeit
Kohlenstoffverluste entlang der
Verarbeitungskette
Zufluss
Abfluss
Zufluss
Abfluss
CO2-Nettoemissionen
CO2-Nettoemissionen
Zeit
Jahr i
Nutzungsdauer n
i+n
Jahr i
i+n
Folie: Dr. Sebastian Rüter (Thünen)

## Slide 53
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit