## Slide 1: Übung Grundlagen GIS
Georeferenzierung

## Slide 2: Wichtige Hinweise zu den folgenden Übungen
Folien sind mit folgen Schlagworten versehen:
  Theorie: Theoretische / methodische Grundlagen zu einem Sachverhalt
  Praxis: Umsetzung eines Sachverhalts in ArcGIS anhand einer (generischen) Beispiels; die ggf. notwendigen Daten werden zusätzlich zur Verfügung gestellt
  Übungsaufgaben: Selbständiges Lösen einer Aufgabe mit den zuvor vorgestellten Mitteln. Inhalte aus vorangegangenen Übungen werden vorausgesetzt, Schlagen Sie sie bitte ggf. nach. Übungsaufgaben können spezifische Theorie und Praxis-Abschnitte enthalten
Die Praxis-Abschnitte stellen Ihnen eine Lösungsmöglichkeit für einen Sachverhalt vor; ggf. werden Alternativen genannt. In ArcGIS Pro stehen häufig mehrere alternative Wege zur Lösung eines Sachverhalts zur Verfügung. Wenn Sie einen alternativen Weg kennen und nutzen wollen, tun Sie dies bitte!
  Beispiel: Wenn Sie eine Funktion nicht finden sollten, nutzen Sie bitte die Suchfunktion. Im Idealfall wird diese Sie direkt zu gesuchten Funktion führen.

## Slide 3: Übungsinhalte
Theorie: Koordinatensysteme und Kartenprojektionen
Praxis:
  Vorarbeiten
    „leeres“ Kartenprojekt erstellen
    Metadaten-Formatierung anpassen (nur einmalig notwendig)
  Georeferenzierung
    Zuweisen eines Raumbezuges zu Projekten und Rasterdaten
  Erstellung neuer Vektorobjekte
    Erstellen und Verwalten von Domänen
    Erstellen neuer Feature Classes
    Digitalisierung neuer Features
    Hinzufügen und Setzen neuer Attribute für Feature Classes
Notes: Nebenhörer

## Slide 4: Übungsinhalte
Theorie: Koordinatensysteme und Kartenprojektionen
Praxis:
  Vorarbeiten
    „leeres“ Kartenprojekt erstellen
    Metadaten-Formatierung anpassen (nur einmalig notwendig)
  Georeferenzierung
    Zuweisen eines Raumbezuges zu Projekten und Rasterdaten
Notes: Nebenhörer

## Slide 5: Theorie: Koordinatensysteme und Kartenprojektionen
Bei einer kugelförmigen Erde kann jedem Punkt eine 3D aus Längengrad (longitude), Breitengrad (latitude) und Radius zugewiesen werden. Das Zentrum der Erde ist der Koordinatenursprung des sphärischen Koordinatensystems.
Diese sphärischen Koordinaten lassen sich durch Projektion auf einer Ebene abbilden.

## Slide 6: Geografisches Koordinatensystem
Kugelkoordinaten zur Beschreibung einer Punktes auf der Erdoberfläche
  Längenkreise: Nord-Süd-Meridian (-180° bis 180°)
  Breitenkreise: Ost-West-Linien parallel zum Äquator
  (-90° bis 90°)
  Länge und Breite stehen senkrecht aufeinander
Ursprung (0°, 0°): Schnitt des Greenwitch Meridians mit dem Äquator
6
https://de.wikipedia.org/wiki/Geographische_Koordinaten
0°
0°

## Slide 7: Kartenprojektionen und Datum
Transformation der sphärischen Koordinaten auf der
Kugel zu kartesischen (rechtwinkligen)
Koordinaten in der Ebene
Eigenschaften
  Orthomorphic: Winkel- und Form-erhaltend; Meridiane und Breitenkreisen schneiden sich weiterhin im rechten Winkel
  equal-area: korrekte relative Größe; Meridiane und Breitenkreisen schneiden sich NICHT im rechten Winkel
  Equidistant: Strecken-erhaltend
  Azimuthal: Richtungs-erhaltend
Es können NIE alle Eigenschaften gleichzeitig erfüllt sein!
Datum: definiert Parameter und Referenzpunkte für die Projektion in ein lokales Koordinatensystem.

## Slide 8: Kartenprojektionen und Datum
Transformation der sphärischen Koordinaten auf der
Kugel zu kartesischen (rechtwinkligen)
Koordinaten in der Ebene
Eigenschaften
  Orthomorphic: Winkel- und Form-erhaltend; Meridiane und Breitenkreisen schneiden sich weiterhin im rechten Winkel
  equal-area: korrekte relative Größe; Meridiane und Breitenkreisen schneiden sich NICHT im rechten Winkel
  Equidistant: Strecken-erhaltend
  Azimuthal: Richtungs-erhaltend
Es können NIE alle Eigenschaften gleichzeitig erfüllt sein!
Datum: definiert Parameter und Referenzpunkte für die Projektion in ein lokales Koordinatensystem.

## Slide 9: Kartenprojektionen und Datum
Raumbezug / Spatial Reference: Art, Projektion und Datum des lokalen Koordinatensystems
Raumbezug muss für ein GIS-Projekt (oder die jeweiligen Kartenansichten), für alle Features und Geodaten bekannt sein.
Wenn Sie Features oder Rasterdaten mit einem anderen Raumbezug zur eine Kartenansicht hinzufügen, versucht ArcGIS, diesen in den aktuellen Raumbezug zu transformieren.

## Slide 10: Praxis: Raumbezug / Spatial Reference in ArcGIS Pro
Vorarbeit zur korrekten Darstellung der Metadaten (nur einmalig notwendig):
Wenn Sie bereits ein Projekt geöffnet haben:
  Menü: Projekt >> Optionen
Wenn Sie sich in Startbildschirm befinden:
  Menü: Einstellungen >> Optionen
Tab Metadaten >> Metadata Style
Wählen Sie Option FGDC CSDGM Metadata

## Slide 11: Praxis: Raumbezug / Spatial Reference in ArcGIS Pro
Anzeige der Informationen zum vergebenen Raumbezugs für ein Objekt im Katalog-Bereich
Rechts-Klick auf ein Objekt im Katalog-Bereich >> Eigenschaften
Scrollen Sie zum Eintrag Raumbezug

## Slide 12: Praxis: Raumbezug / Spatial Reference in ArcGIS Pro
Anzeigen und Ändern des Raumbezuges einer Kartenansicht
in ArcGIS Pro
Selektieren Sie eine Karte im Inhaltsbereich; Rechts-Klick >> Eigenschaften

## Slide 13: Praxis: Raumbezug / Spatial Reference in ArcGIS Pro
Anzeigen und Ändern des Raumbezuges einer Kartenansicht
in ArcGIS Pro
Selektieren Sie eine Karte im Inhaltsbereich Rechts-Klick >> Eigenschaften
Gehen Sie zu Tab Koordinatensysteme
Selektieren Sie das neue Koordinatensystem für den Raumbezug aus der Liste
  Favoriten Sie können mehrere KS als Favoriten setzen; Empfehlung:
    ETRS 1989 UTM Zone 33N (projiziert)
    WGS 1984 (geografisch)
  Layer (Raumbezüge aller Layer)
  Geografisches Koordinatensystem
  Projiziertes Koordinatensystem

## Slide 14: Theorie: Georeferenzierung
Georeferenzierung (im engeren Sinn): allg. Zuweisen eines Raumbezuges zu einem Geoobjekt
Geocodierung: allg. Umwandlung eines Raumbezuges in einen anderen
Koordinatenumwandlung: Umrechnung eines Koordinatensystem / einer Projektion
in ein anderes System / eine andere Projektion mittels bekannten Formalismus
Koordinatentransformation: Umrechnung eines Koordinatensystem in ein anderes System; die Parameter der Transformationsgleichung werden über Passpunkte bestimmt

## Slide 15: Theorie: Georeferenzierung in ArcGIS
Bezeichnet den Vorgang der Ausrichtung eines Rasterobjektes mit unbekanntem / lokalen Raumbezug in einem bekannten Raumbezug / Koordinatensystem.
Dieser Vorgang ist in ArcGIS eigentlich eine klassische Geocodierung über eine Koordinatentransformation
Koordinatenumwandlung findet in ArcGIS entweder
  „on-the-fly“ und temporär statt: Objekt-Raumbezug in Projekt-Raumbezug oder
  über eine spezielle Toolbox statt (dauerhaft).

## Slide 16: Theorie: Georeferenzierung in ArcGIS
Ausrichten eines beliebigen (Raster-)Datensatzes an einem bekannten Koordinatensystem:
Definition von Passpunkten
  Bekannte Koordinaten für einzelne Pixel oder
  Anhand von georeferenzierten Strukturen
Definition der Transformationsgleichung
  Min. Anzahl der Passpunkte wird durch die
  Art der Transformation bestimmt
Berechnung der transformierten Koordinaten
für jeden Pixel
https://pro.arcgis.com
3 Passpunkte
6 Passpunkte
10 Passpunkte
Transformation

## Slide 17: Theorie: Georeferenzierung – Konzept Passpunkt

## Slide 18: Theorie: Georeferenzierung – Konzept Passpunkt

## Slide 19: Theorie: Georeferenzierung – Konzept Passpunkt

## Slide 20: Theorie: Georeferenzierung – Konzept Passpunkt

## Slide 21: Theorie: Georeferenzierung – Konzept Passpunkt

## Slide 22: Theorie: Georeferenzierung – Konzept Passpunkt

## Slide 23: Theorie: Koordinatentransformation - Methodik
Transformationsgleichungen:
Affine:
2nd Order:
Wie kommen wir an die Transformationsparameter?
https://pro.arcgis.com
3 Passpunkte
6 Passpunkte
10 Passpunkte
Transformation

## Slide 24: Theorie: Koordinatentransformation - Methodik
Wie kommen wir an die Transformationsparameter?
Passpunkte bekannte Koordinatenpaar
Passpunktmatrix A:
  Affin: 2nd Order:
Lösen folgender LGS:
Notwendig sind immer Passpunkte für unbekannte Parameter!

## Slide 25: Praxis: Georeferenzierung eines Rasterdatensatzes in ArcGIS Pro
Starten Sie ein neues Kartenprojekt mit ArcGIS Pro
Benennen Sie es „Freiberg.“
Wählen Sie ein Ziel- verzeichnis aus.
1.
2.
3.
Freiberg

## Slide 26: Praxis: Georeferenzierung eines Rasterdatensatzes
Starten Sie ein neues Kartenprojekt mit ArcGIS Pro
Benennen Sie es „Freiberg.“
Wählen Sie ein Ziel- verzeichnis aus.
1.
2.
3.

## Slide 27
In dem neuen Projekt ist bereits eine Kartenansicht mit einer Grundkarte geladen.
Aktueller Raumbezug: WGS 1984 Web Mercator (auxilliary sphere)

## Slide 28
In dem neuen Projekt ist bereits eine Kartenansicht mit einer Grundkarte geladen.
Aktueller Raumbezug: WGS 1984 Web Mercator (auxilliary sphere)
Für das aktuelle Beispiel benötigen wir ein anderes Koordinatensystem.
Neuer Raumbezug: WGS 1984

## Slide 29: Praxis: Suchen der Zielregion
Öffnen Sie den Suchen-Bereich.
Suchen Sie nach „Freiberg, Sachsen“
Links-Klicken Sie auf das Suchergebnis: „Freiberg, Sachsen, Deu“
Schließen Sie im Anschluss den Suchen- Bereich.

## Slide 30: Praxis: Suchen der Zielregion
Öffnen Sie den Suchen-Bereich.
Links-Klicken Sie auf das Suchergebnis: Freiberg, Sachsen, Deu

## Slide 31: Praxis: Georeferenzierung eines Rasterbildes
Laden Sie den zu georeferenzierenden Rasterdatensatz „Freiberg-map.jpg“ (OPAL)
Entweder
  Rechts-Klick auf die Karte im Inhaltsbereich >> Daten hinzufügen; oder
  Tasten-Kombination: Alt+D; oder
  Aktivieren Sie Funktion Daten hinzufügen in der Kernregisterkarte „Karte“ im „Layer“-Bereich

## Slide 32: Praxis: Georeferenzierung eines Rasterbildes
Laden Sie den zu georeferenzierenden Rasterdatensatz
Entweder
  Rechts-Klick auf die Karte im Inhaltsbereich >> Daten hinzufügen; oder
  Tasten-Kombination: Alt+D; oder
  Aktivieren Sie Funktion Daten hinzufügen in der Kernregisterkarte „Karte“ im „Layer“-Bereich
Nicht sichtbar?

## Slide 33: Praxis: Georeferenzierung eines Rasterbildes
Das geladene Bild ist nicht zu sehen, was könnte das Problem sein?

## Slide 34: Praxis: Georeferenzierung eines Rasterbildes
Selektieren Sie das Layer im Inhaltsbereich, welches Sie georeferenzieren wollen.
Öffnen Sie den Georeferenzierungmodus über: Kernregisterkarte „Bilddaten“, Option „Georeferenzieren“ im Bereich „Ausrichtung“

## Slide 35: Praxis: Georeferenzierung eines Rasterbildes
Über „Auf Anzeige Anpassen“ verschieben Sie den Rasterdatensatz in den aktuell sichtbaren Bereich.

## Slide 36: Praxis: Georeferenzierung eines Rasterbildes
Über „Auf Anzeige Anpassen“ verschieben Sie den Rasterdatensatz in den aktuell sichtbaren Bereich.

## Slide 37: Praxis: Georeferenzierung eines Rasterbildes
Der aktuelle Rasterdatensatz kann sowohl über Koordinaten
  Kreuzungspunkte der Koordinatenlinien
  Geografische Koordinaten (WGS 1984) in Grad, Minute, Sekunde Formatierung
als auch über gleiche Strukturen georeferenziert werden.
  Gleiche Strukturen auf dem Rasterlayer und auf der vorhanden Grundkarte

## Slide 38: Praxis: Georeferenzierung eines Rasterbildes
Hinzufügen neuer Passpunkte Option „Passpunkte hinzufügen“.
Passpunkte über Koordinaten:
  Links-Klick auf Ausgangsposition.
  Rechts-Klick öffnet Dialog zur Eingabe der Koordinaten.
Passpunkte über Strukturen:
  Links-Klick auf Ausgangsposition.
  Links-Klick auf Zielposition.

## Slide 39: Praxis: Georeferenzierung eines Rasterbildes
Öffnen Sie die Passpunkttabelle.

## Slide 40: Praxis: Georeferenzierung eines Rasterbildes
Öffnen Sie die Passpunkttabelle.

## Slide 41: Praxis: Georeferenzierung eines Rasterbildes
Öffnen Sie die Passpunkttabelle.
Hier können Sie die Fehler für jeden Passpunkt überprüfen und ggf. fehlerhafte Passpunkte löschen.
Hier können Sie auch, abhängig von den vorhanden Passpunkten, die Transformationsart auswählen.

## Slide 42: Praxis: Georeferenzierung eines Rasterbildes
Wenn Sie eine ausreichend Anzahl von Passpunkten gesetzt haben und die Fehler in einem angemessen Bereich liegen, speichern Sie das georeferenzierte Raster als neues Rasterobjekt in der Projektdatenbank. „Speichern“-Bereich, Option „Als neu speichern“

## Slide 43: Praxis: Georeferenzierung eines Rasterbildes
Wenn Sie eine ausreichend Anzahl von Passpunkten gesetzt haben und die Fehler in einem angemessen Bereich liegen, speichern Sie das georeferenzierte Raster als neues Rasterobjekt in der Projektdatenbank. „Speichern“-Bereich, Option „Als neu speichern“
Wählen Sie die Zieldatenbank aus und vergeben Sie eine neuen Namen.
Schließen Sie mit „Exportieren“ ab. Das exportierte Raster wird automatisch in Ihre Karte geladen.
Beenden Sie den Georeferenzierungsmodus und entfernen Sie das Layer mit dem ursprünglichen Raster.

## Slide 44: Praxis: Georeferenzierung eines Rasterbildes
Wenn Sie eine ausreichend Anzahl von Passpunkten gesetzt haben und die Fehler in einem angemessen Bereich liegen, speichern Sie das georeferenzierte Raster als neues Rasterobjekt in der Projektdatenbank. „Speichern“-Bereich, Option „Als neu speichern“
Wählen Sie die Zieldatenbank aus und vergeben Sie eine neuen Namen.
Schließen Sie mit „Exportieren“ ab. Das exportierte Raster wird automatisch in Ihre Karte geladen.
Beenden Sie den Georeferenzierungsmodus und entfernen Sie das Layer mit dem ursprünglichen Raster.

## Slide 45: Praxis: Hinweise zur Georeferenzierung
Beim Setzen der Passpunkte gilt: Zuerst wird immer der Ausgangspunkt im zu georeferenzierenden Raster ausgewählt, danach der Zielpunkt!
Verwenden Sie so viele Passpunkte wie für Ihre Anwendung angemessen sind. Generell gilt, mehr ist immer besser.
Verteilen Sie Ihre Passpunkte, wenn möglich, gleichmäßig über den zu georeferenzierenden Datensatz. Dies verbessert das erzielte Ergebnis.
Verwenden Sie komplexere Transformationen nur, wenn sich anders keine „guten“ Ergebnisse erreichen lassen.
Versuchen Sie zu vermeiden, dass bei den ersten 3-4 Passpunkten identische x- oder y-Werte auftreten. Dies kann zu Problemen beim Lösen des Gleichungssystems führen. Wenn Sie mehr Passpunkte haben, tritt dieses Problem nicht mehr auf.

## Slide 46: Übungsaufgabe: Georeferenzierung
Bitte georeferenzieren Sie das Rasterbild „Freiberg-map.jpg“ 2 mal:
Ausschließlich über die bekannten Koordinaten der Kreuzungen der Koordinatenlinien.
Ausschließlich über gleiche Strukturen auf den Grundkarte.
Verwenden Sie jeweils 4-6 Passpunkte und protokollieren Sie die erreichten Fehlerwerte. Vergleichen Sie die Fehler zwischen beiden Versionen. Ist ein Unterschied in der Genauigkeit vorhanden und wie lässt er sich begründen?

## Slide 47: Übungsaufgabe: Georeferenzierung
Bitte speichern Sie ihr Projekt ab, wir werden in der nächsten Übung mit dem Projekt weiterarbeiten!

## Slide 48: Bei Fragen:
OPAL-Forum im Kurs „Grundlagen GIS“
Email: Peter.Menzel@geophysik.tu-freiberg.de
ArcGIS Pro Online-Hilfe