## Slide 1: Übung Grundlagen GIS
Klassifikation von Rasterdaten

## Slide 2: Datengrundlage und Vorarbeiten
Legen Sie eine neue Kartenansicht namens „LNK“ (UTM Zone 33N) und eine zugehörige Geodatenbank „LNK“ in Ihrem Projekt an.
Laden Sie Ihren extrahierten Ausschnitt aus dem Satellitenbild aus der letzten Übungsaufgabe in die neue Kartenansicht.
(Exportieren sie den Ausschnitt in ihre neue Datenbank.)

## Slide 3: Theorie: Klassifikation
Maschinelles Lernen: Vorhersage einer Output-Variable basierend auf Input-Variablen (mit Einzelvariablen) mit
Regression: (kontinuierlich):
Klassifikation: (kategoriell):
Unsupervised vs superised Klassifikation:
Unsupervised: mittels eines gegebenen Operators
Supervised: mittels eines gegebenen Operators und Trainingsdaten

## Slide 4: Theorie: Maximum-Likelihood-Klassifikation
Supervised Klassifikation basierend auf multivariater Statistik:
Kovarianzmatrix und Mittelvektor für jede Klasse bestimmen
Likelihood

## Slide 5: Theorie: Maximum-Likelihood-Klassifikation – 1D Beispiel

## Slide 6: Theorie: Maximum-Likelihood-Klassifikation
Vorteile (Solange die Klassenstatistiken stabil berechenbar sind):
robust gegenüber ungünstiger Verteilung der Trainingsdaten;
Minimum an Trainingsdaten ausreichend;
Robust gegenüber Ausreißern in den Trainingsdaten.
Nachteile:
Annahme: Daten für jede Klasse sind normalverteilt
Klassifikation schwierig bei stark „überlappenden“ Klassenstatistiken, vor allen bei sehr ähnlichen Mittelvektoren.

## Slide 7: Praxis: Landnutzungsklassifikation über ML-Klassifikation in ArcGIS Pro
Das Ziel ist eine Polygon-Feature-Class, die Polygone beschreiben dabei lokale Regionen gleicher Klasse.
Folgende Schritte
Definition der Trainingssdaten
Berechnung der multivariaten Klassenstatistiken
Erstellung des klassifizierten Rasters
Vektorisierung des klassifizierten Rasters und Erstellung der Feature-Class

## Slide 8: Praxis: Erstellung der Trainingsdaten für die Klassifikation
Ziel: Klassifikation des extrahierten Rasters in Regionen unterschiedlicher Landnutzung:
  Waldflächen
  Wasserflächen
  Äcker und Brachland
  Wiesen und Felder
Selektieren Sie das extrahierte Satellitenbild im Inhaltsbereich
Kernregisterkarte „Bilddaten“, Punkt „Klassifizierungswerkzeuge“ im Bereich „Bildklassifizierung“, Werkzeug „Trainingsgebiet-Manager“

## Slide 9: Praxis: Erstellung der Trainingsdaten für die Klassifikation
Kernregisterkarte „Bilddaten“, Punkt „Klassifizierungswerkzeuge“ im Bereich „Bildklassifizierung“, Werkzeug „Trainingsgebiet-Manager“
Erstellen Sie ein neues Schema
Rechts-Klick auf „Neues Schema“ -> Eigenschaften bearbeiten
1.
2.

## Slide 10: Praxis: Erstellung der Trainingsdaten für die Klassifikation
Kernregisterkarte „Bilddaten“, Punkt „Klassifizierungswerkzeuge“ im Bereich „Bildklassifizierung“, Werkzeug „Trainingsgebiet-Manager“
Erstellen Sie ein neues Schema
Rechts-Klick auf „Neues Schema“ -> Eigenschaften bearbeiten
  Benennen Sie das neue Schema, Schließen Sie mit „Speichern“ ab
1.

## Slide 11: Praxis: Erstellung der Trainingsdaten für die Klassifikation
Kernregisterkarte „Bilddaten“, Punkt „Klassifizierungswerkzeuge“ im Bereich „Bildklassifizierung“, Werkzeug „Trainingsgebiet-Manager“
Erstellen Sie ein neues Schema
Rechts-Klick auf „Neues Schema“ -> Eigenschaften bearbeiten
  Benennen Sie das neue Schema, Schließen Sie mit „Speichern“ ab
Fügen Sie die neue Klasse „Wald“ hinzu:
  Rechts-Klick auf Schema-Name: oder
  Über grünes „Plus“-Icon

## Slide 12: Praxis: Erstellung der Trainingsdaten für die Klassifikation
Kernregisterkarte „Bilddaten“, Punkt „Klassifizierungswerkzeuge“ im Bereich „Bildklassifizierung“, Werkzeug „Trainingsgebiet-Manager“
Erstellen Sie ein neues Schema
Rechts-Klick auf „Neues Schema“ -> Eigenschaften bearbeiten
  Benennen Sie das neue Schema, Schließen Sie mit „Speichern“ ab
Fügen Sie die neue Klasse „Wald“ hinzu:
  Vergeben Sie einen Namen, einen numerischen Wert (z.B. 1), eine Farbe und, ggf. einen Alias und eine Beschreibung
  Schließen Sie mit „OK“ ab

## Slide 13: Praxis: Erstellung der Trainingsdaten für die Klassifikation
Kernregisterkarte „Bilddaten“, Punkt „Klassifizierungswerkzeuge“ im Bereich „Bildklassifizierung“, Werkzeug „Trainingsgebiet-Manager“
Erstellen Sie ein neues Schema
Rechts-Klick auf „Neues Schema“ -> Eigenschaften bearbeiten
  Benennen Sie das neue Schema, Schließen Sie mit „Speichern“ ab
Fügen Sie die neue Klasse „Wald“ hinzu
Zeichnen Sie mittels „Polygon“ großzügig Polygone um Regionen, die Sie als Wald erkennen. (Doppelklick um Polygon zu beenden)
4.

## Slide 14: Praxis: Erstellung der Trainingsdaten für die Klassifikation
Kernregisterkarte „Bilddaten“, Punkt „Klassifizierungswerkzeuge“ im Bereich „Bildklassifizierung“, Werkzeug „Trainingsgebiet-Manager“
Erstellen Sie ein neues Schema
Rechts-Klick auf „Neues Schema“ -> Eigenschaften bearbeiten
  Benennen Sie das neue Schema, Schließen Sie mit „Speichern“ ab
Fügen Sie die neue Klasse „Wald“ hinzu
Zeichnen Sie mittels „Polygon“ großzügig Polygone um Regionen, die Sie als Wald erkennen. (Doppelklick um Polygon zu beenden)
4.

## Slide 15: Praxis: Erstellung der Trainingsdaten für die Klassifikation
Kernregisterkarte „Bilddaten“, Punkt „Klassifizierungswerkzeuge“ im Bereich „Bildklassifizierung“, Werkzeug „Trainingsgebiet-Manager“
Erstellen Sie ein neues Schema
Rechts-Klick auf „Neues Schema“ -> Eigenschaften bearbeiten
  Benennen Sie das neue Schema, Schließen Sie mit „Speichern“ ab
Fügen Sie die neue Klasse „Wald“ hinzu
Zeichnen Sie mittels „Polygon“ großzügig Polygone um Regionen, die Sie als Wald erkennen. (Doppelklick um Polygon zu beenden)
Führen Sie ihre Einzelpolygone zu einer Stichprobe zusammen. Dafür müssen Sie alle betreffenden Polygone selektiert haben.
5.

## Slide 16: Praxis: Erstellung der Trainingsdaten für die Klassifikation
Wiederholen Sie dies für die weiteren Klassen
  Wasserflächen
  Acker / Brachland
  Feld / Wiese
1
2
3

## Slide 17: Praxis: Erstellung der Trainingsdaten für die Klassifikation
Wiederholen Sie dies für die weiteren Klassen
  Wasserflächen
  Acker / Brachland
  Feld / Wiese
1
2
3

## Slide 18: Praxis: Erstellung der Trainingsdaten für die Klassifikation
Wiederholen Sie dies für die weiteren Klassen
  Wasserflächen
  Acker / Brachland
  Feld / Wiese
Speichern Sie Ihre Trainingsgebiete als Feature-Class in ihre Datenbank
1
2
3

## Slide 19: Praxis: Erstellung der Trainingsdaten für die Klassifikation
Wiederholen Sie dies für die weiteren Klassen
  Wasserflächen
  Acker / Brachland
  Feld / Wiese
Speichern Sie Ihre Trainingsgebiete als Feature-Class in ihre Datenbank
1
2
3
Symbolisierung manuell angepasst

## Slide 20: Praxis: Berechnung der multivariaten Klassenstatistiken und Erstellung der Signaturdatei
Spatial Analyst Tools > Multivariate > Signaturen erstellen

## Slide 21: Praxis: Klassifikation des Rasterlayers
Spatial Analyst Tools > Multivariate > Maximum-Likelihood-Klassifizierung
  Geben Sie als Eingaberaster ihr extrahiertes Satelliten- bild und ihre Signaturdatei an
  Geben Sie ein Ausgaberaster für die Klassifikation an
  Sie können zusätzlich ein Ausgabe-Konfidenzraster angeben

## Slide 22: Praxis: Klassifikation des Rasterlayers
Spatial Analyst Tools > Multivariate > Maximum-Likelihood-Klassifizierung
  Geben Sie als Eingaberaster ihr extrahiertes Satelliten- bild und ihre Signaturdatei an
  Geben Sie ein Ausgaberaster für die Klassifikation an
  Sie können zusätzlich ein Ausgabe-Konfidenzraster angeben

## Slide 23: Praxis: Konfidenz der Klassifikation
Spatial Analyst Tools > Multivariate > Maximum-Likelihood-Klassifizierung
  Geben Sie als Eingaberaster ihr extrahiertes Satelliten- bild und ihre Signaturdatei an
  Geben Sie ein Ausgaberaster für die Klassifikation an
  Sie können zusätzlich ein Ausgabe-Konfidenzraster angeben
Sicher
Sehr unsicher

## Slide 24: Praxis: Klassifikation des Rasterlayers
Spatial Analyst Tools > Multivariate > Maximum-Likelihood-Klassifizierung
  Oder alternativ
Rasterfunktionen -> Klassifizierung -> ML-Klassifizierung
  Temporäres Layer
  Keine Konfidenz

## Slide 25: Praxis: Vektorisierung des klassifizierten Rasters
Conversion Tools -> Von Raster -> Raster in Polygon

## Slide 26: Praxis: Vektorisierung des klassifizierten Rasters
Conversion Tools -> Von Raster -> Raster in Polygon

## Slide 27: Übungsaufgabe: Erweiterung der Landnutzungsklassifikation
Das aktuelle Klassifikationsergebnis hat ein Problem:
Im Bereich von Siedlungen ist die Klassifikation sehr unsicher, da dafür noch keine eigene Klasse existiert.
Erweitern Sie Ihr Klassifikationsschema um eine weitere Klasse für Siedlungen und digitalisieren Sie zugehörige Trainingsgebiete.
Erstellen sie eine neue Signaturdatei und wiederholen sie die Klassifikation.

## Slide 28: Übungsaufgabe: Erweiterung der Landnutzungsklassifikation
Führen Sie mittels Spatial Analyst Tools->Multivariate->Hauptkomponentenanalyse eine Hauptkomponentenanalyse Ihres extrahierten Satellitenbildes durch. Dadurch werden die existierenden Farbkanäle in linear unabhängige Kanäle überführt. Dies sollte die Klassifikation verbessern. Verwenden Sie 3 Hauptkomponenten.
Erstellen sie eine neue Signaturdatei für Ihre Trainingsgebiete und das Ergebnisraster der Hauptkomponentenanalyse, wiederholen sie die Klassifikation ein drittes Mal.
Erstellen Sie eine Polygon-Feature-Class aus dem aus Ihrer Sicht optimalen Klassifikationsergebnis.

## Slide 29: Theorie: Hauptkomponentenanalyse / Principle Component Analysis (PCA)
Bestimmt die orthogonalen Achsen maximaler Variabilität in einem mehrdimensionalen Datensatz.
Parameter B
Daten
Parameter A

## Slide 30: Theorie: Hauptkomponentenanalyse / Principle Component Analysis (PCA)
Bestimmt die orthogonalen Achsen maximaler Variabilität in einem mehrdimensionalen Datensatz.
Parameter B
Parameter A
PC 1
PC 2

## Slide 31: Theorie: Hauptkomponentenanalyse / Principle Component Analysis (PCA)
Datensatz: , mit Datenpunkte und Datenparametern
Berechnung der Kovarianz-Matrix
Berechnung der Eigenwerte und Eigenvektoren von
  Eigenvektoren: Hauptkomponenten
  Eigenwerte: Varianz entlang der zugehörigen Hauptkomponente
Sortierung von anhand absteigender Varianz mit

## Slide 32: Theorie: Hauptkomponentenanalyse / Principle Component Analysis (PCA)
Projektion in den Raum der Hauptkomponenten :
Datenreduktion von zu Parametern mit : Verwendung von
32