## Slide 1: Übung Grundlagen GIS
Digitalisierung – Erstellen, Bearbeiten und Verwalten von Objekten

## Slide 2: Übungsinhalte
Theorie: Geodaten und Datenquellen
Praxis: Erstellung neuer Vektorobjekte
  Erstellen und Verwalten von Domänen
  Erstellen neuer Feature Classes
  Digitalisierung neuer Features
  Hinzufügen und Setzen neuer Attribute für Feature Classes
Notes: Nebenhörer

## Slide 3: Theorie: Geodatenmanagement
Storage
Datenbank
Einzeldateien/Filesystem
www.computerhope.com
Speicherung
Bereitstellung
www.geomatik.nl
http://www.sclance.com
Darstellung
Manipulation
GIS Software
Layer
Karten
…
Geodaten:
feature classes, features
Rasterdaten
Raumbezug + Geometrie/Topologie + Attribute
Nicht-räumliche Daten:
Tabellen, Textdokumente,…

## Slide 4: Theorie: Geodaten …
… sind Objekte mit Raumbezug und Attributen, gespeichert auf eine Art und Weise,
dass GIS-Software darauf zugreifen und diese verarbeiten und darstellen kann.
Speicherung als
Einfach Text-Dateien
Tabellen / strukturierte Text-Dateien (csv, xls, ….)
Rasterbilder
Spez. Dateiformate (Shapefiles, Coverage, CAD, …)
Datenbanktabellen mit einem DBMS (z.B. Geodatabase)

## Slide 5: Theorie: Datamanagement in ArcGIS
Erstellen von Geoobjekten
    Laden existierender Feature Classes, Rasterdaten, … aus bekannten Quellen
    Erstellung neuer Geoobjekte:
    Definition einer neuen Datenquelle (Shapefile, Geodatabase …)
    Erstellung eines neuen Objektes in der Datenquelle
Bearbeitung von Geoobjekten
  Hinzufügen/Veränderung von Metainformationen
  Hinzufügen/Veränderung von Geometrien und Attributen
Speicherung von Geoobjekten
  … in die zugehörige Datenquelle
  Export in neue Datenquellen

## Slide 6: Praxis: Neue Datenquellen anlegen in ArcGIS Pro
Gehen Sie in den Katalog-Bereich, entweder zum Punkt „Datenbanken“ oder zum Punkt „Ordner“.
Rechts-Klick auf Punkt „Datenbanken“ ->Punkt „Neu“
  Neue File-Geodatabase
  Neue mobile Geodatabase
  …
  Neue Datenbankverbindung
Rechts-Klick auf einen Ordner im Punkt „Ordner“ ->Punkt „Neu“
  Neue File-Geodatabase
  Neue mobile Geodatabase
  Neue Datenbankverbindung
  …
  Neues Shape-File

## Slide 7: Praxis: Neue Datenquellen anlegen in ArcGIS Pro
Gehen Sie in den Katalog-Bereich, entweder zum Punkt „Datenbanken“ oder zum Punkt „Ordner“.
Rechts-Klick auf Punkt „Datenbanken“ ->Punkt „Neu“
  Neue File-Geodatabase
  Neue mobile Geodatabase
  …
  Neue Datenbankverbindung
Rechts-Klick auf einen Ordner im Punkt „Ordner“ ->Punkt „Neu“
  Neue File-Geodatabase
  Neue mobile Geodatabase
  Neue Datenbankverbindung
  …
  Neues Shape-File

## Slide 8: Theorie: Datenquellen 1 - Shapefiles
Einfaches, nicht-topologisches Format zum Speichern von Geometrie- und Attributinformationen von vektor-basierten Geoobjekten
Pro Shapefile kann eine Feature-Class gespeichert werden
  Nur „simple“ Features: entweder Punkt-, Linien- oder Polygon-Features
  Gemeinsames Erstellen der Datenquelle und der zugehörigen Feature-Class
Technische Details:
Min. 3 Einzeldateien:
  Name.shp: Hauptdatei, speichert feature-Geometrie
  Name.shx: speichert Indizierung der feature-Geometrien
  Name.dbf: dBase-Tabelle, speichert feature-Attribute
  … andere Dateien sind zusätzlich möglich; alle Dateien müssen den gleichen Präfix (hier Name.*) aufweisen und im gleichen Ordner stehen1
Max. Dateigröße pro Einzeldatei: 2 GB
1 http://desktop.arcgis.com/de/arcmap/10.3/manage-data/shapefiles/shapefile-file-extensions.htm

## Slide 9: Theorie: Datenquellen 1 - Shapefiles
Hinweise zur Verwendung1:
Veraltet, aber weit verbreitet; verwendetes Tabellenformat stammt aus den 1980ern
Freies Datenformat mit offizieller Dokumentation2
Eingeschränkte Verwendbarkeit in ArcGIS, einfache Konvertierung aus einer oder in eine Geodatabase
Vorrangige Nutzung
  als Austauschformat zu nicht-ESRI Software und älteren Software-Versionen
  Zur schnellen Erstellung und Speicherung von einfachen Geoobjekten
1 http://desktop.arcgis.com/de/arcmap/10.3/manage-data/
shapefiles/geoprocessing-considerations-for-shapefile-output.htm
2ESRI, ESRI Shapefile Technical Description. ESRI white paper, 1998

## Slide 10: Theorie: Datenquellen 2 - Geodatabases
Native Datenquellen für ArcGIS
Ermöglicht die gemeinsame Verwaltung von vielen verschiedenen Geoobjekten
Sollte für komplexere GIS-Projekte als Datenquelle bevorzugt werden
Alle Geoobjekte werden als DB-Tabellen innerhalb eines DBMS gespeichert
Grundsätzlich verschiedene Typen1
  File-Geodatabase – empfohlen
In ArcGIS Pro wird bei der Projekterstellung automatisch eine Geodatabase im Projektordner als default Datenquelle erstellt. Bitte nutzen Sie diese Geodatenbank für Ihre Arbeiten.

## Slide 11: Theorie: Feature-Classes und Felder/Attribute
Homogene Sammlung gleichartiger Features (z.B. Punkte, Linien oder Polygone) mit gleichem Satz an Feldern und gleichem Koordinatensystem
Eine Feature-Class beinhalten Objekte (Features) gleicher Bedeutung
Felder/Attribute sind die Spalten in der Attributtabelle und stehen für thematische Variablen einer Feature-Class
  Name
  Eindeutiger Datentyp
  [Ggf. Verknüpfung zu einer Domäne]
  Felder Können beim Erstellen der Feature- Class oder auch nachträglich definiert werden!

## Slide 12: Theorie: Eindeutigkeit von Attributwerten
Häufig kommt es vor, dass der gleiche Attributwert für mehrere Features, zu Teil in verschiedenen Feature-Classes vergeben werden soll, z.B.:
  Straßennamen
  Bezeichnung für geologische Einheiten
  Landnutzungskategorien
  …
Um eine Verknüpfung zwischen solchen Features erstellen zu können oder um alle Features suchen zu können, welche den gleichen Attributwert aufweisen, ist eine eindeutige, gleichbleibende Schreibweise des Attributwertes in allen betroffenen Features sicherzustellen.
Lösung: Nutzung von Klassen mit vordefinierten Attributwerten, so genannte Domänen. Diese können den einzelnen Attributen zugewiesen werden. Für ein solches Attribut kann man dann nur noch die vordefinierten Werte als Attributwerte verwenden.

## Slide 13: Praxis: Anlegen von Domänen in ArcGIS Pro
Domänen sind in ArcGIS Pro nur innerhalb von Geodatenbases möglich.
Rechts-Klick auf ein Datenbankobjekt im Katalogbereich
  Domänen

## Slide 14: Praxis: Anlegen von Domänen in ArcGIS Pro
Domänen sind in ArcGIS Pro nur innerhalb von Geodatenbases möglich.
Rechts-Klick auf ein Datenbankobjekt im Katalogbereich
  Domänen

## Slide 15: Praxis: Anlegen von Domänen in ArcGIS Pro
Links-Klicken Sie in den leeren Bereich um eine neue Domäne anzulegen oder Klicken Sie auf „Neu“ im „Änderungen“-Bereich

## Slide 16: Praxis: Anlegen von Domänen in ArcGIS Pro
Links-Klicken Sie in den leeren Bereich um eine neue Domäne anzulegen
Vergeben Sie einen neuen Namen
Vergeben Sie den Datentyp für diese Domäne
Stellen Sie den Domänentyp ein Domäne mit codierten Werten / Bereichsdomäne
Vergeben Sie kodierte Werte über Code / Beschreibung
2.
3.
4.
5.

## Slide 17: Praxis: Anlegen von Domänen in ArcGIS Pro
Links-Klicken Sie in den leeren Bereich um eine neue Domäne anzulegen
Vergeben Sie einen neuen Namen
Vergeben Sie den Datentyp für diese Domäne
Stellen Sie den Domänentyp ein Domäne mit codierten Werten / Bereichsdomäne
Vergeben Sie kodierte Werte über Code / Beschreibung oder den Wertebereich
2.
3.
4.
5.

## Slide 18: Praxis: Anlegen von Domänen in ArcGIS Pro
Speichern Sie die Änderungen

## Slide 19: Praxis: Erstellung neuer Feature-Classes
Neue Feature-Classes werden IMMER leer erstellt, d.h. sie beinhalten bei der Erstellung noch keine Objekte (Features)
Sie beinhalten nach der Erstellung:
  Namen
  Objekttyp
  Eine leere Attributtabelle; d.h. keine Zeilen (jede Zeile beinhaltet ein Objekt) aber es können schon Spalten (Attribute/Felder) vorhanden sein: Standartfelder (OID, Geometrieattribute) und bei der Erstellung vorinitialisierte Felder; auch nachträglich können einer leeren Feature-Classe neue Felder hinzugefügt werden
  Spatial Reference
Erst nach der Erstellung können Features / Objekte der Feature-Class hinzugefügt werden

## Slide 20: Praxis: Erstellung neuer Feature-Classes als Shape-File
Rechts-Klick auf einen Ordner im Katalogbereich
  Neu -> Shapefile

## Slide 21: Praxis: Erstellung neuer Feature-Classes als Shape-File
Rechts-Klick auf einen Ordner im Katalogbereich
  Neu -> Shapefile
Überprüfen Sie den Speicherort
Vergeben Sie einen Namen
Wählen Sie den Geometrietyp aus
Wählen Sie einen Koordinatensystem
Beenden Sie mit Ausführen
2.
3.
4.
5.
6.

## Slide 22: Praxis: Erstellung neuer Feature-Classes als Shape-File
Rechts-Klick auf einen Ordner im Katalogbereich
  Neu -> Shapefile
Überprüfen Sie den Speicherort
Vergeben Sie einen Namen
Wählen Sie den Geometrietyp aus
Wählen Sie einen Koordinatensystem
Beenden Sie mit Ausführen
2.
3.
4.
5.
6.

## Slide 23: Praxis: Erstellung neuer Feature-Classes als Shape-File
Hinweise:
Shapefiles unterstützen nur „einfache“ Geometrietypen.
Sie können in Shapfiles keine Domänen verwenden.
Sie können bei der Erstellung keine Attribute vordefinieren. Diese müssen nachträglich hinzugefügt werden

## Slide 24: Praxis: Hinzufügen neuer Felder / Attribute für eine Feature-Class
Selektieren Sie die betreffende Feature-Class im Inhaltsbereich
Aktivieren Sie den Punkt „Felder“ im Bereich „Datendesign“ der kontextabhängigen Registerkarte „Daten“

## Slide 25: Praxis: Hinzufügen neuer Felder / Attribute für eine Feature-Class
Klicken Sie auch „Neu“ im Bereich „Änderungen“ oder in den leeren Bereich unter den existierenden Attributen.

## Slide 26: Praxis: Hinzufügen neuer Felder / Attribute für eine Feature-Class
Vergeben Sie einen Feldnamen, ggf. einen Aliasnamen und einen Datentyp
Übernehmen Sie Änderungen über „Speichern“ im Bereich „Änderungen verwalten“.
Hinweis: Da es sich um eine Shapefile Feature-Class handelt, können wir hier keine Domänen auswählen.
2.
3.

## Slide 27: Praxis: Erstellung neuer Feature-Classes in einer Geodatabase
Rechts-Klick auf ein Datenbankobjekt im Katalogbereich
  Neu -> Feature-Class

## Slide 28: Praxis: Erstellung neuer Feature-Classes in einer Geodatabase
Vergeben Sie einen Namen, ggf. einen Alias-Namen und wählen Sie einen Geometrietyp aus. Klicken Sie dann auf „Weiter“.

## Slide 29: Praxis: Erstellung neuer Feature-Classes in einer Geodatabase
Hier können Sie neue Felder erstellen, einen Namen, einen Datentypentyp und ggf. einen Alias-Namen und eine Domäne zuordnen. Es können nur Domänen ausgewählt werden, welche in der zugehörigen Datenbank vorhanden sind. Klicken Sie dann auf „Weiter“.

## Slide 30: Praxis: Erstellung neuer Feature-Classes in einer Geodatabase
Weisen Sie ein passendes Koordinatensystem zu. Klicken Sie dann auf „Weiter“ oder schließen Sie mit „Fertig“ ab. Alle weiteren Tabs sind vorerst nicht notwendig.

## Slide 32: Praxis: Hinzufügen neuer Objekte zu einer Feature-Class
Gehen Sie auf der Kernregisterkarte „Bearbeiten“ im Bereich „Features“ auf „Erstellen“. Dies öffnet den Bereich „Features erstellen“

## Slide 33: Praxis: Hinzufügen neuer Objekte zu einer Feature-Class
Gehen Sie auf der Kernregisterkarte „Bearbeiten“ im Bereich „Features“ auf „Erstellen“. Dies öffnet den Bereich „Features erstellen“

## Slide 34: Praxis: Erstellen von Punkt-Features
Selektieren Sie im Bereich „Features erstellen“ eine Punkt-Feature-Class
Aktivieren Sie „Punkt“ und fügenden Sie über Links-Klick in der aktuellen Kartenansicht die gewünschten Punkt-Features hinzu.
Schließen Sie über „Speichern“ im Bereich „Änderungen verwalten“ die Feature-Erstellung ab.

## Slide 35: Praxis: Erstellen von Punkt-Features
Selektieren Sie im Bereich „Features erstellen“ eine Punkt-Feature-Class
Aktivieren Sie „Punkt“ und fügenden Sie über Links-Klick in der aktuellen Kartenansicht die gewünschten Punkt-Features hinzu.
Schließen Sie über „Speichern“ im Bereich „Änderungen verwalten“ die Feature-Erstellung ab.

## Slide 36: Praxis: Erstellen von Polygon-Features
Selektieren Sie im Bereich „Features erstellen“ eine Polygon-Feature-Class
Aktivieren Sie „Polygon“ und zeichnen Sie über mehrere Links-Klicks in der aktuellen Kartenansicht das gewünschte Polygon. Die Zeichnung beenden Sie mit Doppel-Klick (Achtung: gilt als letzter Punkt). Danach können Sie das nächste Polygon zeichnen.
Schließen Sie über „Speichern“ im Bereich „Änderungen verwalten“ die Feature-Erstellung ab.
Schließen Sie den „Feature erstellen“ Bereich wieder.

## Slide 37: Praxis: Erstellen von Polygon-Features
Selektieren Sie im Bereich „Features erstellen“ eine Polygon-Feature-Class
Aktivieren Sie „Polygon“ und zeichnen Sie über mehrere Links-Klicks in der aktuellen Kartenansicht das gewünschte Polygon. Die Zeichnung beenden Sie mit Doppel-Klick (Achtung: gilt als letzter Punkt). Danach können Sie das nächste Polygon zeichnen.
Schließen Sie über „Speichern“ im Bereich „Änderungen verwalten“ die Feature-Erstellung ab.
Schließen Sie den „Feature erstellen“ Bereich wieder.

## Slide 38: Praxis: Bearbeitung / Setzen der Feldwerte eines Features
Aktivieren Sie die Option „Attribute“ im Bereich „Auswahl“ der Kernregisterkarte „Bearbeiten“, selektieren Sie ein Objekt und tragen Sie den Attributwert im „Attribute“-Bereich ein.

## Slide 39: Praxis: Bearbeitung / Setzen der Feldwerte eines Features
Nachdem Sie für alle Werte gesetzt haben, nutzen Sie „Speichern“ im Bereich „Änderungen verwalten“.

## Slide 40: Praxis: Bearbeitung / Setzen der Feldwerte eines Features
Alternativ können Sie die Attributtabelle einer Feature-Class öffnen über Strg+T oder über „Daten“-> „Attributtabelle“ oder Recht-Klick auf Layer im „Inhalt“-Bereich -> „Attributtabelle“
Handelt es sich um ein Attribut mit einer Domäne, Links-Klicken Sie auf die Zelle und selektieren Sie einen Wert auf dem Drop-Down-Menü
Nachdem Sie für alle Werte gesetzt haben, nutzen Sie „Speichern“ im Bereich „Änderungen verwalten“.

## Slide 41: Praxis: Bearbeitung / Setzen der Feldwerte eines Features
Alternativ können Sie die Attributtabelle einer Feature-Class öffnen über Strg+T oder über „Daten“-> „Attributtabelle“ oder Recht-Klick auf Layer im „Inhalt“-Bereich -> „Attributtabelle“
Handelt es sich um ein Attribut mit einer Domäne, Links-Klicken Sie auf die Zelle und selektieren Sie einen Wert auf dem Drop-Down-Menü
Nachdem Sie für alle Werte gesetzt haben, nutzen Sie „Speichern“ im Bereich „Änderungen verwalten“.

## Slide 42: Übungsaufgabe
In einem größeren Projekt sollen mögliche Kandidaten für noch unbekannten Altbergbau identifiziert werden. Sie sollen in diesem Projekt zur Datengrundlage beitragen. Dafür wird Ihnen eine alte gescannte geologische Karte zur Verfügung gestellt („GeoSpezKKS_SektionRosswein-Nossen”, OPAL).

## Slide 43: Übungsaufgabe
Legen Sie eine neue File-Geodatabase „Projekt Altbergbau“ in Ihrem Projekt an.
Legen Sie eine neue Katenansicht „Projekt Altbergbau“ in Ihrem Projekt an, verwenden Sie das geografische Raumbezugssystem „WGS 1984“ oder „Deutsches Hauptdreiecksnetz“.
Georeferenzieren Sie die geologische Karte:
  Über die gezeigten geograf. Koordinaten an den Kartenecken
  Über gleiche Strukturen auf Ihrer Grundkarte. Verwenden Sie ggf. verschiedene Grundkarten.

## Slide 44: Übungsaufgabe
Digitalisieren Sie:
  Den Verlauf der beiden Profile als Linien (Attribut: Profilname)
?
?

## Slide 45: Übungsaufgabe
Digitalisieren Sie:
  Den Verlauf der beiden Profile als Linien (Attribut: Profilname)
  Die Verbreitung der von den Profilen gekreuzten geologischen Einheiten also Polygone (Attribute: geolog. Kürzel und Einheitenname)

## Slide 46: Übungsaufgabe
Digitalisieren Sie:
  Den Verlauf der beiden Profile als Linien (Attribut: Profilname)
  Die Verbreitung der von den Profilen gekreuzten geologischen Einheiten also Polygone (Attribute: geolog. Kürzel und Einheitenname)
  Die im Bereich der Profile bekannten Erzgänge (Attribute: Erzgangklassifikation, Kürzel und Beschreibung)

## Slide 47: Übungsaufgabe
Hinweise:
Verwenden Sie Domänen für geologische Einheiten und Erzgänge, berücksichtigen Sie nur Werte, welche Sie tatsächlich benötigen.
Die gegebene Karte weist große qualitative Mängel auf, ein recht großer Georeferenzierungsfehler lässt sich nicht vermeiden. Versuchen Sie dennoch ein für Sie akzeptables Ergebnis zu erreichen (ggf. über Transformation höherer Ordnung).
Vergessen Sie nicht, Ihr Projekt zu speichern. Wir werden mit Ihren Ergebnissen ggf. weiterarbeiten.

## Slide 48: Bei Fragen:
OPAL-Forum im Kurs „Grundlagen GIS“
Email: Peter.Menzel@geophysik.tu-freiberg.de
ArcGIS Pro Online-Hilfe