## Slide 1
Fakultät Physikalische Technik/Informatik
Vorlesung: (Teil 2) Werkstoffliche und biologische Verwertung von Reststoffen und technische Anforderungen an Recyclingprozesse
Dr. Stefan Zigan
Email: stefan.zigan@fh-zwickau.de

## Slide 3
Kritisches Denken
KASK – Prinzip der innovativen Lehre
K
A
Analyse
S
Synthese von Ideen zur Erkennung von Grundprinzipien
K
Kommunikation

## Slide 4
Page 4
Wie wollen wir Leben …
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/5750/publikationen/uba_rescue_broschuere_barrierefrei.pdf
Klimaschutz, Dekarbonisierung, Energieeinsparung und mehr Ressourcenschutz:
in 2050 Energie komplett aus erneuerbaren Quellen.
2050 sind wir befreit von Freizeitstress und Konsumzwang. Mit dem Klimawandel kam auch der Gesellschaftswandel: „Weniger ist mehr“
Welchen Preis müssen wir dafür bezahlen? Wer bezahlt die Rechnung für den Gesellschaftswandel ?
Notes: 4

## Slide 5
Page 5
Wie recyceln wir …
https://www.spiegel.de/wirtschaft/corona-deutschland-versinkt-im-muell-ist-ein-abfallfreies-leben-moeglich-a-00000000-0002-0001-0000-000175447316
https://de.123rf.com/photo_14274135_planet-erde-angeh%C3%A4uft-mit-m%C3%BCll-als-ein-konzept-der-globalen-umweltverschmutzung.html
Metall
92 %
Papier
88 %
Kunst- stoffe
47 %
Glas
83 %
Holz
25 %
Chart: 
| 1995 | 2018
Datenreihe 1 | 14 | 18.9
2030
Projektion
(Positives Ergebnis)
Für wen?
14 Mio. Tonnen
18.9 Mio. Tonnen (+ 35%)
Chart: 
| 1900 | 1940 | 1980 | 2020
Y-Werte | 0.01 | 0.07 | 0.26 | 1.3
Biomasse (1,1 Terratonnen)
z.B. 8 Mrd. Tonnen
Plastik
Von Menschen erzeugte Produkte
Müll in der EU
2.6 Mrd Tonnen
36 mal um die Erde
Notes: 5

## Slide 6
Batterierecycling
Page 6
Recycling
Organische
Verwertung
Werkstoffliche
Verwertung
Technik
Kosten und Nutzenrechnung muss in Betrachtung gezogen werden
Rohstoffliche
Verwertung
Biologische
Verwertung
Kompostierung/ Fermentierung
Altreifenrecycling
Elektroschrott
Notes: 6

## Slide 7
Page 7
Recycling
Organische
Verwertung
Werkstoffliche
Verwertung
Rohstoffliche
Verwertung
Biologische
Verwertung
Mechanische Aufbereitung
Sortenreine Kunststoffe/ Gummigranulate
Gemischte Kunststoffe
Sortenreines Granulat
Selektive Auflösung
(Regranulat Mischkunststoff
Werkstoffliche Verwertung
Definition
Altreifen (LKW, PKW etc.)
Elektroschrott
https://epdf.pub/recyclingtechnik-fachbuch-fur-lehre-und-praxis.html
Prozess
Trennung
Output
Notes: 7

## Slide 8
Vorlesung – 3 W- Prinzip plus MPA
3 W’s
M
P
A
Was: Aus Reststoff mach Wertstoff
Warum: Ökologische und betriebswirtschaftliche Bilanz verbessern
Wie: Separieren, zerkleinern, transformieren
Methoden- Material: Prozesse für das Separieren, Zerkleinern und Transformieren von Kunststoffen
Probleme: Hoher technischer/ energetischer Aufwand für qualitativ „mindere“ Sekundärprodukte
Aufgabenstellung: Energiebilanzen für Metalle

## Slide 9
Gummimehl
Altreifen
Mechanische/ Thermische Prozesse
Page 9
Reifenrecycling
Rund 600.000 Tonnen Altreifen in Deutschland
Das Recyclingverfahren ist aufgrund der verschiedenen Materialien:
Gummi (67%), Stahl 18 (%), textile Komponenten (14 %) sowie „umweltgefährdende“ Reststoffe (1%) aufwendig
Deponierung von gebrauchten Reifen ist gesetzlich verboten (seit 2003 laut EU-Richtlinie 99/31/EG)
Verwertungsquote von Altreifen in Deutschland liegt bei 95 Prozent
https://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag/mobilitaet/autoreifen#unsere-tipps
https://www.youtube.com/watch?v=7U_8dntOIyw
Notes: 9

## Slide 10
Page 10
Reifenrecycling
(Deutschland 2015)
https://www.umweltbundesamt.de/altreifen#verwertung-und-produktion-in-deutschland
Notes: 10

## Slide 11
Page 11
Recycling
Organische
Verwertung
Technik
Rohstoffliche
Verwertung
Biologische
Verwertung
Einordnung Reifenrecycling in Recyclingkriterien
 | Definition | Beispiel | Einordnung | Grundoperationen
Wiederverwendung | Erneute Nutzung (Autoverwertung) | Reifen weiter genutzt | Produktrecycling | Demontage, Reinigen, Testen
Weiterverwendung | Nutzung in anderen Produkten | Abdeckung für Siloanlagen | Produktrecycling | Identifizierung und Funktionsprüfung
Wiederverwertung | Materialrückgewin-nung (gleiche Produkte) | Gummimehl in Altreifen | Werkstoff/ Material- recycling | Demontage, Aufschluss, Abtrennen
Weiterverwertung | Materialrückgewin-nung (andere Produkte) | Sportplatz-beläge |  | Rückführung als Sekundärrohstoff
https://epdf.pub/recyclingtechnik-fachbuch-fur-lehre-und-praxis.html
Notes: 11

## Slide 12
Page 12
Reifenrecycling
Prozess
Produkte
Richtlinien
Notes: 12

## Slide 13
Page 13
Reifenrecycling
Mechanische Prozesse der Reifenmehlherstellung
https://www.intec-rubber-powder.com/rc_pages/rc_technology.html
INTEC RC 500/05 verarbeitet Altreifen bei Temperaturen bis zu -195 °C
Produkte aus Gummimehl
Notes: 13

## Slide 14
Page 14
Reifenrecycling
Verfahrens- und Anlagentechnik
https://www.intec-rubber-powder.com/rc_pages/rc_technology.html
Produkte aus Gummimehl
Notes: 14

## Slide 15
Page 15
Reifenrecycling
https://www.zogg-engineering.ch/MVTTVT/Buch_MVT.pdf
https://www.retsch.de/dltmp/www/56c75ad6-be9c-415d-855a-71d0bc282b86-1bf9ee5b522e/tr_Whitepaper%20Kryogenvermahlung_0216_de.pdf
Gummimehl auf eine Korngröße von rund 0,25 mm mahlen.
Energieaufwand für Partikelzerkleinerung ist vom Zerkleinerungsgrad abhängig
Zerkleinerungsgrad definiert sich aus Verhältnis: Korngröße vor zu Korngröße nach dem Zerkleinern
Zerkleinerungsmaschinen sind:
Backenbrecher
Kegelbrecher
Walzenbrecher, Walzenmühlen
Hammermühlen
Kugel und Stabmühlen
Beim Mahlen unterscheidet man Trocken- und Nassmahlen
Nassmahlen = weniger Reibung (geringerer Energieaufwand)
Trockenmahlen = geringer Materialverschleiß und Verunreinigung des Materialgutes
Wirkungsgrad von Zerkleinerungsmaschinen unter 1 % (bei Berücksichtigung der Aktivierungsenergie)
Notes: 15

## Slide 16
Page 16
Reifenrecycling
Einsatzbereiche Zerkleinerungsmaschinen
https://www.zogg-engineering.ch/MVTTVT/Buch_MVT.pdf
 | Hartzerkleinern | Mittelhart zerkleinern | Weichzerkleinern (spröde Stoffe) | Weichzerkleinern (zähe Stoffe z.B. Thermoplast)
Grobrechen (zu Brocken) | Backenbrecher Kegelbrecher | Backenbrecher Kegelbrecher Walzenbrecher | Walzenbrecher Prallbrecher Hammerbrecher | Hammerbrecher Schneidmaschine
Feinbrechen (Gummigranulat) | Backenbrecher Kegelbrecher Walzenbrecher | Backenbrecher Kegelbrecher Walzenbrecher Prallbrecher | Kegelbrecher Walzenbrecher Hammerbrecher | Hammerbrecher Schneidmaschine
Grobmahlen | Walzenbrecher Kugelmühle | Walzenbrecher Kugelmühle Hammermühle | Hammermühle Kugelmühle | Hammermühle Kugelmühle
Feinmahlen (Gummimehl) | Kugelmühle Wälzmühle | Kugelmühle Wälzmühle | Kugelmühle | Prallmühle
Notes: 16

## Slide 17
Page 17
Reifenrecycling
Rotorschere
https://tinyurl.com/sz95f9mx
BHS-Sonthofen
Zerkleinerung erfolgt zwischen zwei gegenläufig, zur Mitte drehenden Rotorwellen mit Scherwerkzeugen
Vorzerkleinerer
Leistungsangaben:
Antriebsleistung 55kW – 160 kW
Rotordrehzahl 11- 18 U/min
Rotor Ø rund 500 mm
Länge rund 1500 mm
Notes: 17

## Slide 18
Page 18
Reifenrecycling
https://www.intec-rubber-powder.com/rc_pages/rc_technology.html
Produkte aus Gummimehl
für 1 Tonne Gummimehl 1,5 t Flüssigstickstoff
Verfahrens- und Anlagentechnik
Notes: 18

## Slide 19
Page 19
Reifenrecycling
Kryogenkühler
Vergleich Niedrigtemperatur Zerkleinerungsmethoden
Flüssiger Stickstoff Siedetemperatur 77 K (-196 oC) bei Normaldruck
(hoher Wirkungsgrad aber teuer (40 cent/ Liter, aus 1 Liter Flüssigkeit entstehen etwa 700 Liter Gas)
Entspannungskühlsystem (Joule-Thomson-Koeffizient)
(gut geeignet, da bei Temperaturen von -110 oC Gummiversprödung einsetzt, aber große Volumenströme/ Anlagengrößen sind erforderlich)
Verwendung von LNG (verflüssigtes Erdgas)
(gut geeignet, da beim Verdampfen Temperaturen von rund -160 oC erreicht werden/ teurer Prozess mit hohem Investitionsvolumen
https://www.researchgate.net/publication/331182390_Overview_of_High-Value_Reuse_and_Grinding_at_Sub-Zero_Temperature_of_Scrap_Rubber_Tires
Notes: 19

## Slide 20
Page 20
Reifenrecycling
https://www.intec-rubber-powder.com/rc_pages/rc_technology.html
Produkte aus Gummimehl
Verfahrens- und Anlagentechnik
Notes: 20

## Slide 21
Page 21
Reifenrecycling
Granulator
Leistung 230 kW und Gewicht 23 Tonnen)
Durchsatzleistung von bis zu 20 t/h
https://www.thm-recyclingmaschinen.de/de/recyclingmaschinen/granulator-ag.html
Hohe Schneidequalität, da
Messer nachjustiert werden können
Korngrößenfraktionen: 10 mm bis 100 mm
Berechnung Leistungsbedarf:
erforderliche Feststoffmassestrom
e = spezifischer Energiebedarf (Materialabhängig aus Tabellen)
Notes: 21

## Slide 22
Page 22
Reifenrecycling
https://www.intec-rubber-powder.com/rc_pages/rc_technology.html
Produkte aus Gummimehl
Verfahrens- und Anlagentechnik
Notes: 22

## Slide 23
Page 23
Reifenrecycling
Mehlmühle (Sturzmühlen z.B. Kugelmühlen)
http://webdoc.sub.gwdg.de/ebook/diss/2003/tu-freiberg/archiv/html/MaschinenbauLungfielAndrX830921.pdf
Definition
Sturzmühlen (Zerkleinerungsmaschinen)
Durch Rotation um Rotationsachse wird Mahlgut bewegt
Mahlkörper
Form der Mahlkörper kann variieren
Mahlgut
Autogene Mühlen (AG) = Mahlgut (größere Stücke) dienen als Mahlkörper zum Zerkleinern des Mahlguts
Horizontal gelagert mit zylindrischem Mahlraum
Kugel, Pebbel und Stabmühlen
Semiautogene Mühlen (SAG)
Mahlkörper (bis 15 % zur Mühlenfüllung zugegeben)
zum Beispiel (Kugelmühle): Mahlkörper Ø 38 - 125 = > Aufgabegut (1 – 27 mm) Produkt 0.06 – 0.3 mm
Mühlen Ø 2 – 5 m
Rohrkugelmühle
Notes: 23

## Slide 24
Page 24
Reifenrecycling
Malgutbewegung in Kugelmühlen
http://webdoc.sub.gwdg.de/ebook/diss/2003/tu-freiberg/archiv/html/MaschinenbauLungfielAndrX830921.pdf
Schwingen/ Pendeln
Kaskadenbewegung
Kataraktbewegung (gleichzeitiges Aufsteigen und Herabfallen des Füllgutstromes)
Zentrifugieren
Relevant für Sturzmühlen
Nicht relevant für Sturzmühlen
Drehzahl und Füllgrad bestimmen
Bewegung der Mühlenfüllung
Kaskadenbewegung in Fülltrommel
Notes: 24

## Slide 25
Page 25
Reifenrecycling
http://webdoc.sub.gwdg.de/ebook/diss/2003/tu-freiberg/archiv/html/MaschinenbauLungfielAndrX830921.pdf
Lastmodellierung (Druckverteilung in Kugelmühlenwand)
Eingangsgrößen (definieren) Füllungsgrad ϕ = 0,3 und relative Drehzahl ψ = 0,75
Druckverläufe für Grenzzustände bestimmen (Hydrostatische Lastverteilung kann als Vereinfachung für Modellierung angenommen werden)
Radiale Druckverteilung in Trommel
Kräfte am differenziellen Mühlenfüllungsvolumen
Druck auf Zylinderwand
Notes: 25

## Slide 26
Page 26
Reifenrecycling
http://webdoc.sub.gwdg.de/ebook/diss/2003/tu-freiberg/archiv/html/MaschinenbauLungfielAndrX830921.pdf
Modellierung (DEM) Mahlvorgang in Kugelmühle
Bewegungszustände der Mühlenfüllung werden zwischen Simulation und
Experimenten verglichen (Diss. A. Lungfiel, 2002)
DEM Simulationen werden in späterer Vorlesung noch diskutiert …
Notes: 26

## Slide 27
Page 27
Reifenrecycling
Kryogenmühlen (Kryogen- bzw. Kaltvermahlung)
Mahlhilfsmittel wie Flüssigstickstoff (-196°C) oder Trockeneis (-78°C) verspröden Material
Geeignet für Material:
mit elastischem Verhalten (PP, PET)
Klebriges oder zähes, organisches Material wie z. B. Käse oder Fruchtgummi
Andere Mühlenarten (kleinere Anlagen z.B. Labormaßstab)
Schneidmühlen
Messermühlen
Zentrifugalmühlen
https://www.retsch.de/dltmp/www/56c75ad6-be9c-415d-855a-71d0bc282b86-1bf9ee5b522e/tr_Whitepaper%20Kryogenvermahlung_0216_de.pdf
Notes: 27

## Slide 28
Page 28
Reifenrecycling
https://www.intec-rubber-powder.com/rc_pages/rc_technology.html
Produkte aus Gummimehl
Verfahrens- und Anlagentechnik
Notes: 28

## Slide 29
Page 29
Reifenrecycling
Sichter
https://www.thm-recyclingmaschinen.de/de/recyclingmaschinen/granulator-ag.html
Steigrohrwintsichter
Zick Zack Sichter
Horizontal Windsichter
Flugbettsichter
Die Auswahl des geeigneten Sichters hängt von Materialeigenschaften ab
(z.B. Partikelgrößenverteilung,
Dichteunterschiede Material,
Formparameter etc.)
Detaillierte Charakterisierung des
Materials erforderlich
Notes: 29

## Slide 30
Page 30
Reifenrecycling
https://www.intec-rubber-powder.com/rc_pages/rc_technology.html
Produkte aus Gummimehl
Verfahrens- und Anlagentechnik
Notes: 30

## Slide 31
Page 31
Reifenrecycling
Produkte aus Gummimehl
https://www.researchgate.net/publication/331182390_Overview_of_High-Value_Reuse_and_Grinding_at_Sub-Zero_Temperature_of_Scrap_Rubber_Tires
https://www.kgk-rubberpoint.de/wp-content/uploads/migrated/docs/artikel/291.pdf
Rund 20% in neue Autoreifen (Gummimehl ( 60 – 80 µm Fraktion)
Bodenbeläge, Dämm – und Fallschutzmatten
Sportbodenbeläge
Armaturenbretter (Autozulieferer)
Ölbindemittel (da leichter als Wasser)
Straßenbau = Gummiasphalt (verringerte Lärmentwicklung „Flüster-asphalt“)
Aus rund 30 000 t Altreifen können rund 20 000 t Gummigranulat und rund 6 000 t im Kälteverfahren erzeugtes Gummimehl entstehen
Notes: 31

## Slide 32
MVA
(thermische Verwertung)
4000 t/a
29 MJ/kg
(Strom)
Zementindustrie
(thermische Verwertung)
150000 t/a
29 MJ/kg
(Steinkohleersatz)
Page 32
Reifenrecycling
Altreifenverbrennung (2013)
https://www.fuer-halle.de/wp-content/uploads/2015/02/Pyrolyse_Vortrag.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/altreifen#verwertung-und-produktion-in-deutschland
Alternative
Zum Verbrennen ist die Pyrolyse und die Depolymerisation
Pyrolyxverfahren
Notes: 32

## Slide 33
Page 33
Reifenrecycling
https://www.fuer-halle.de/wp-content/uploads/2015/02/Pyrolyse_Vortrag.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/altreifen#verwertung-und-produktion-in-deutschland
Pyrolyxverfahren
Geschlossener Wertstoffkreislauf für Carbon black
Carbon black
(Füllstoff)
Autoreifen
Gummigranulat
Pyrolyxprozess
Wertstoffe aus Prozess
Öl/Syngas
Altreifen
Gummigranulat
Depolymerisation
Pyrolyse
Kein Sauerstoff (350 -700 oC)
Kondensat der frei werdenden Gase (Pyrolyse)
Notes: 33

## Slide 34
Page 34
Reifenrecycling
Richtlinien
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0069&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0031&from=RO
Altreifen dürfen nicht deponiert werden
Richtlinie 2005/69/EG: 10 mg Gesamt-PAK pro kg
Notes: 34

## Slide 36
Page 36
Recycling
Organische
Verwertung
Biologische
Verwertung
Batterierecycling = Werkstoffliches Recycling
https://www.erneuerbar-mobil.de/sites/default/files/2020-09/Strategiepapier-Mercator-Recycling-Batterien.pdf
Relevanz des Recyclings von Lithium-Ionen-Batterien für Deutschland/ Europa
Bereitstellung von Kobalt-, Nickel-, Lithiumverbindungen etc. für Batterieherstellung
Verringerung der Abhängigkeit Europas und Aufbau eigener Wertschöpfungskette für die Herstellung von Lithium-Ionen-Zellen und –Batterien
Etablierung einer sauberen und kreislauforientierten Wirtschaft in Europa (European Green Deal)
Klimaschutzplan der Bundesregierung Vorhersage 7 – 10 Mio. Elektrofahrzeuge bis zum Jahr 2030 (Bundesreg. 2019)
Notes: 36

## Slide 37
Page 37
Recycling
Organische
Verwertung
Biologische
Verwertung
Batterierecycling = Werkstoffliches Recycling
https://tinyurl.com/3shznkjk
https://www.erneuerbar-mobil.de/sites/default/files/2020-09/Strategiepapier-Mercator-Recycling-Batterien.pdf
Relevanz des Recyclings von Lithium-Ionen-Batterien für Deutschland/ Europa
Entwicklung von Prozessen zur Rückgewinnung von Schlüsselmaterialien für die Elektromobilität durch umweltfreundliche, energie- und kosteneffiziente und sozial verträgliche Recyclingprozesse
Aufbau eines auf die Kreislaufwirtschaft basierenden Mobilitätsansatzes mit Innovationen und Know-how aus Deutschland
Transfer von Know-how und Anlagentechnik für das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien außerhalb der Europäischen Union
Chart: Li-ion Batterien
| E- Autos | Sonstige | Laptops/ PC | PC | Telefone
Li ion Batterien | 34 | 30 | 17 | 7 | 19
Recyclingbedarf für Lithiumbatterien in 30 Jahren jährlich bei 600 bis 1000 Kilotonnen in der Europäischen Union
Notes: 37

## Slide 38
Page 38
Recycling
Organische
Verwertung
Werkstoffliche
Verwertung
Technik
Rohstoffliche
Verwertung
Biologische
Verwertung
Rohstoffliche Verwertung (Werkstoffe zerstört)
Solvolyse Hydrolyse
Spaltprodukte
Hydrierung Pyrolyse
Thermolyse
Vergasung
Öle, Wachse, Kohlenwasserstoffe, Synthesegas
Definition
Prozesse
Output
Batterierecycling = Rohstoffliches Recycling
Notes: 38

## Slide 39
Page 39
Recycling
Batterierecycling
Organische
Verwertung
Werkstoffliche
Verwertung
Rohstoffliche
Verwertung
Biologische
Verwertung
Betriebswirt-schaftliche und umweltrechliche Aspekte
Wertstoffliche Verwertung Kathodenmaterial (Mechanisch)
Konfektionierung
Aufbereitung Prozessmedien
Trennung der Komponenten
(Pyrolytisch)
Rückgewinnung der Prozessmedien
Wertstoffrückgewinnung
Funktionelles Recycling
Aufbereitung des Materials
Batterien aus recyceltem Material
Behandlung und Entsorgung der Reststoffe
Wertschöpfung (Verkauf Kathodenmaterial
Rohstoffliche Verwertung
Li- NMC = Lithium Nickel-Mangan-Cobalt-Oxid Kathode
Li- LMO = Lithium Manganoxid Kathode
https://www.erneuerbar-mobil.de/sites/default/files/2020-09/Strategiepapier-Mercator-Recycling-Batterien.pdf
Recycling bringt Kosteneinsparung durch die Wiederverwendung von Kathodenmaterialien
( Zellpreisreduzierung rund 50%)
Notes: 39

## Slide 40
Page 40
Recycling
Organische
Verwertung
Biologische
Verwertung
Batterierecycling = Werkstoffliches Recycling
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.elektroniknet.de%2Fpower%2Fenergiespeicher%2Fdie-qual-der-wahl.170603.html&psig=AOvVaw2xfXmzRMg_7z7FkRKn3N2N&ust=1620225444988000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjTxqCgsPACFQAAAAAdAAAAABAk
Separator = mikroporöses Polyethylen (Dicke ca. 20-30 μm)
Notes: 40

## Slide 41
Page 41
Recycling
Organische
Verwertung
Batterierecycling = Recyclingmethoden
https://www.erneuerbar-mobil.de/sites/default/files/2020-09/Strategiepapier-Mercator-Recycling-Batterien.pdf
https://www.erneuerbar-mobil.de/sites/default/files/2020-09/Strategiepapier-Mercator-Recycling-Batterien.pdf
Pyrometallurgischer Prozess
Hochofen = bei hohen Temperaturen wird Zelle aufgeschmolzen
Metalle wie Kupfer, Chrom Nickel sowie Kobalt werden abgetrennt (unterschiedliche Schmelztemperaturen der Metalle)
Schlacke enthält noch Aluminium und Lithiumoxid (Fertigbetonindustrie)
Notes: 41

## Slide 42
Page 42
Recycling
Organische
Verwertung
Batterierecycling = Recyclingmethoden
https://www.erneuerbar-mobil.de/sites/default/files/2020-09/Strategiepapier-Mercator-Recycling-Batterien.pdf
https://www.erneuerbar-mobil.de/sites/default/files/2020-09/Strategiepapier-Mercator-Recycling-Batterien.pdf
Hydrometallurgischer Prozess
Ionen werden mit Säure aus der Kathode hinausgelöst
Metalle aus ionische Masse mit hoher Rückgewinnungsrate recycelt
hohe Prozesskosten aufgrund des Einsatzes von Säuren
Schreddern und Zerkleinern der Zelle
Trocknung der Teilchenmasse
Trennung der Materialien (Magnete, Siebe und Luftströme)
Mechanisches Recycling
Notes: 42

## Slide 43
Page 43
Batterierecycling
Richtlinien
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1221&qid=1620138371891&from=EN
https://www.vci.de/technische-regelwerke/downloads-treg/3-umweltschutz/infoblatt-emas-vo.pdf
„…indem die Organisationen Umweltmanagementsysteme errichten und anwenden, die Leistung dieser Systeme einer systematischen, objektiven und regelmäßigen Be-wertung unterzogen wird, Informationen über die Umweltleistung vorgelegt werden, ein offener Dialog mit der Öffentlichkeit und anderen interessierten Kreisen geführt wird ….“
Notes: 43

## Slide 45
Page 45
Recycling
Organische
Verwertung
Technik
Biologische
Verwertung
Werkstoffliches Recycling von Kupfer aus Elektroschrott
https://epdf.pub/recyclingtechnik-fachbuch-fur-lehre-und-praxis.html
Anreicherung
Kupfer und andere Edelmetalle und Nickel …
Abtrennung
Stahl, Eisen, Gusseisen, Kunststoffe, Schadstoffe …
Zertkleinerung
auf Stückgrößen für die Kompaktierung
Optimierung des anschließenden Schmelzprozesses
Verringerung der Schlackebildung und Flugstaubmenge)
Senkung Schmelzkosten
Aufschlusszerkleinerung und Sortierung:
geringen Kupfergehalte und komplizierte Werkstoffverbunde der Cu-Materialien mit anderen Werkstoffen
Produkt ist ein
Cu-Granulat (95 % Cu)
(Isolationsmaterialien
wurden abgetrennt)
Notes: 45

## Slide 46
Page 46
Energie und Exergie
Bestimmung von Energiebilanzen
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-658-32924-2.pdf
Entropie (Statistisch oder informationstheo-retische Shannon Entropie) für die Beurteilung von Energieverlusten in Prozessen
Exergie für Ressourcennutzung und System-beurteilung
Notes: 46

## Slide 47
Page 47
Energie und Exergie
Bestimmung von Energiebilanzen
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-658-32924-2.pdf
VDI: Inputstoffe haben einen „Energierucksack“, der die Aufwände seiner Herstellung beinhaltet …
Kumulierter Energieaufwand (KEA) für Prozesse von der Erzgewinnung bis zum Recycling
„Die Summe der primärenergetisch bewerteten Energieaufwendungen [...], die sich bei der Herstellung selbst sowie bei der Gewinnung,Verarbeitung, Herstellung und Entsorgung der Fertigungs-,Hilfs- und Betriebsstoffe und Betriebsmittel einschließlich der Transportaufwendungen für einen Gegenstand oder eine Dienstleistung ergeben.“(VDI 2012)
Nicht die Menge eines Metalls ist der kritische Faktor sondern der Aufwand für die „Konzentration“ des Metalls
Notes: 47

## Slide 48
Page 48
Energie und Exergie
Bestimmung von Energiebilanzen
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-658-32924-2.pdf
Teibhausgasemissionen (THGE) für
Sekundäre Metallgewinnung
Primäre Metallgewinnung
Kumulierter Energieaufwand (KEA) Systemgrenzen müssen definiert werden
Notes: 48

## Slide 49
Page 49
Energie und Exergie
Bestimmung von Energiebilanzen
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-658-32924-2.pdf
Kumulierter Energieaufwand (KEA) Systemgrenzen müssen definiert werden
Prozessspezifische Parameter:
Inputkonzentration
Konzentrationserhöhung
Prozess – und Recyclingeffizienz
Notes: 49

## Slide 50
Page 50
Recycling
Organische
Verwertung
Technik
Biologische
Verwertung
Werkstoffliches Recycling von Kupfer aus Kabelschrott
https://epdf.pub/recyclingtechnik-fachbuch-fur-lehre-und-praxis.html
Für NE-Metalle eignen sich Sortierverfahren z.B. Schwimm-Sink-Prozesse und Wirbelstromprozesse sowie sensorgestützte Verfahren
Notes: 50

## Slide 51
Page 51
Elektroschrott
Richtlinien
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ac89e64f-a4a5-4c13-8d96-1fd1d6bcaa49.0002.02/DOC_1&format=PDF
Notes: 51

## Slide 52
Page 52
Recycling
Kompostierung/ Fermentierung
Beispielanlage: VGA Kempten-Schlatt
Kompostierung mit Vergärung
Grüngut aus privaten Gärten
über Bring- und Holsysteme erfasst
Grünabfälle (Grüngut)
https://umwelt.thueringen.de/fileadmin/001_TMUEN/Unsere_Themen/Abfallwirtschaft/Leitfaden_Bioabfall_Materialband.pdf
JAHRESDURCHSATZ 24.000 t
ZUSAMMENSETZUNG 60% Bioabfall 40% Grünschnitt
STROM 5.600 MWh
KOMPOST 5.100 t
bundesweit geschätzt rund
5 Mio Kilo-tonnen(kt) Jahresmassestrom
(im Mittel 64 kg/ Einw und Jahr)
Notes: 52

## Slide 53
Page 53
Recycling
Kompostierung/ Fermentierung
Organische
Verwertung
Werkstoffliche
Verwertung
Technik
Rohstoffliche
Verwertung
Biologische
Verwertung
Crambo (Vorzerkleinerer)
Sternsieb
NIR-Scanner
Biogrinder
(Nachzerkleinerer)
Notes: 53

## Slide 54
Recycling
Kompostierung/ Fermentierung
Sternsieb
>150 mm Siebreste
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-8348-2257-4_6
40 – 150 mm
NIR Separierung
< 40 mm
Zwischenbunker
Biogrinder (Nachzerkleinerer)
Sternförmiger, schnell laufender Rotor mit Zerkleinerungswerkzeugen
Nahinfrarot (NIR) mit Druckluft
zum Kunststoff (Einzelpartikel) entfernen
Vergärung
Crambo (Zerkleinern des Aufgabegutes)
FE Abscheidung
220 m3
Notes: 54

## Slide 55
Page 55
Recycling
Kompostierung/ Fermentierung
Organische
Verwertung
Werkstoffliche
Verwertung
Technik
Rohstoffliche
Verwertung
Biologische
Verwertung
Primäre Ziele für Anlagenbetreiber:
Störstoffabscheidung reduzieren
Qualität des erzeugten Komposts erhöhen
Unterschreitung Störstoffwerte aus der Düngemittelverordnung: 0,1 Gew.-% für verformbare Kunststoffe
RAL-Gütesicherung: Reststörstoffe unter 15 cm2/l im Kompost
Problem: viel Kompost in Fremdstofffraktion oder zu viel Fremdstoffe im Kompost
Lösung: Fremdstoffausschleusung bei der Aufbereitung der Bioabfälle
durch Nahinfrarottechnik (NIR) mit Druckluftausschleusung
Notes: 55

## Slide 56
Page 56
Recycling
Kompostierung/ Fermentierung
Verfahrensschritte
Vorzerkleinerung:
Gerät: Komptech Crambo 3400 E
Öffnen von Kunststoffsäcken und Gebinden
Langsam laufende Schneidwalzen
Einstellbare Korngröße durch wechselbare Siebkörbe
Durchsatzleistung auf 10 t/h begrenzt
Überbandmagnet :
Entfernt ferromagnetische Stoffe
Überbandmagnet
Notes: 56

## Slide 57
Page 57
Recycling
Kompostierung/ Fermentierung
Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG)
§ 11 Anforderungen an die Kreislaufwirtschaft für Bioabfälle und Klärschlämme (§§ 7 und 8 KrWG)
Link zum Gesetz: https://www.gesetze-im-internet.de/krwg/__11.html
„Bioabfälle stellen eine wertvolle Ressource dar, die möglichst umfassend zu nutzen ist“
Notes: 57

## Slide 58
Vielen Dank für die spannenden Diskussionen!