## Slide 1: Wechselschaltung
Aufbau und Funktion
Silvio Kraschewski

## Slide 2: Funktion der Wechselschaltung (0)
L
N
S1
S2
E
Ein Wechselschalter hat keine Ein- oder Aus-Stellung.
Ein oder Aus der Schaltung hängen von der Schaltstellung des zweiten Schalters ab.

## Slide 3: Funktion der Wechselschaltung (0)
L
N
S1
S2
1
2
1
2
E
Um die Schaltbelegung zu beschreiben, bezeichnen wir die Schalterstellungen mit 1 und 2.
Ein Wechselschalter hat keine Ein- oder Aus-Stellung.
Ein oder Aus der Schaltung hängen von der Schaltstellung des zweiten Schalters ab.

## Slide 4: Funktion der Wechselschaltung (1)
L
N
S1
S2
1
2
1
2
E
Schaltbelegung
Schalterstellungen Lampe

## Slide 5: Funktion der Wechselschaltung (1)
L
N
S1
S2
1
2
1
2
E
Schaltbelegung
Schalterstellungen Lampe
S1 Stellung 2, S2 Stellung 1  E aus

## Slide 6: Funktion der Wechselschaltung (2)
L
N
S1
S2
1
2
1
2
E
Schaltbelegung
Schalterstellungen Lampe
S1 Stellung 2, S2 Stellung 1  E aus
S1 Stellung 1, S2 Stellung 1  E ein

## Slide 7: Funktion der Wechselschaltung (3)
L
N
S1
S2
1
2
1
2
E
Schaltbelegung
Schalterstellungen Lampe
S1 Stellung 2, S2 Stellung 1  E aus
S1 Stellung 1, S2 Stellung 1  E ein
S1 Stellung 1, S2 Stellung 2  E aus

## Slide 8: Funktion der Wechselschaltung (4)
L
N
S1
S2
1
2
1
2
E
S1 Stellung 2, S2 Stellung 2  E ein
Schaltbelegung
Schalterstellungen Lampe
S1 Stellung 2, S2 Stellung 1  E aus
S1 Stellung 1, S2 Stellung 1  E ein
S1 Stellung 1, S2 Stellung 2  E aus

## Slide 9: Wisst ihr nun, was Phase ist?
So fragt ein Elektriker, ob ihr alles verstanden habt.
(Phase = spannungsführende Stromleitung)

## Slide 10: Anhang 4 PPT „Wechselschaltung“ zur Skizze einer Unterrichtsidee im Fach WTH/S Thema: „Grundschaltungen der Beleuchtungstechnik am Beispiel der Wechselschaltung“ Prüfungsleistung im Modul SE-WTH-M13 „Spezifische Fachdidaktik – Gestaltung von Lernumgebungen“ Dozentin: Daniela Dobeleit Technische Universität Dresden Fakultät Erziehungswissenschaften Institut für Berufspädagogik und Berufliche Didaktik Wintersemester 2019/2020 Autor: Silvio Kraschewski